| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы Б»Л»Б»Й РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* СЕМЕНКИН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е ХАКИМИ»ТЕ 452034, И9ке Семенкин ауылы, !62к урамы, 29 Тел. 2-50-20, факс: 2-50-20 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМЕНКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 452034, с. Старосеменкино, ул. Центральная, 29 Тел. 2-50-20, факс: 2-50-20 |
| --- | --- | --- |

?АРАР                                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 январь 2012 й.                                     № 2                                16 января 2012 г.

Об утверждении правил организации

содержания улично-дорожной сети

сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1.Утвердить Правила организации содержания улично-дорожной сети сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан согласно приложению 1.

2.Утвердить показатели состояния элементов улично-дорожной сети   сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан согласно приложению 2.

3.Постановление обнародовать согласно установленному порядку.

4.Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                    А.М. Никитин

Приложение № 1

к постановлению Главы СП

Семенкинский сельсовет

МР Белебеевский район РБ

от 16.01.2012 г. № 2

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМЕНКИНСКИЦЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны с целью определения порядка уборки улично-дорожной сети   сельского поселения Семенкинский сельсовет  в зимний и летний периоды, установления требований при выполнении уборочных работ, обеспечивающих чистоту и необходимые условия для безопасного движения транспортных средств и пешеходов.

1.2. Правила действуют на всей территории сельского поселения Семенкинский сельсовет.

1.3. Инструкции, регламенты, положения и иные акты, регулирующие вопросы организации содержания улично-дорожной сети  сельского поселения Семенкинский сельсовет, применяются в части, не противоречащей требованиям настоящих Правил.

1.4. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляет   администрация сельского поселения Семенкинский сельсовет.

2. Основные понятия

2.1. Улично-дорожная сеть - совокупность дорог, улиц, проездов, включая основную проезжую часть, газоны,  наружное освещение и другие элементы благоустройства, а также дорожные покрытия инженерных сооружений (мостов) на территории  сельского поселения Семенкинский сельсовет, кроме дорог, находящихся в собственности   муниципального района Белебеевский район РБ.

2.2. Содержание  дорог, улиц и проездов - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.3. Эксплуатационная категория дорог, улиц и проездов - классификация дорог, улиц и проездов в зависимости от интенсивности движения транспорта, социальной значимости и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию.

2.4. Эксплуатационное состояние дорог, улиц и проездов - степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик дороги, инженерного оборудования и обустройства, изменяющихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транспортных средств, метеорологических условий и уровня содержания.

2.5. Зимнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 октября по 14 апреля, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.6. Летнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 апреля по 14 октября, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.7. Уровень содержания улично-дорожной сети - показатель, отражающий определенное состояние конструктивных элементов дорог, улиц и проездов, находящийся в тесной связи с создаваемыми условиями движения автомобилей и требованиями к внешнему благоустройству.

2.8. Критерии оценки состояния улично-дорожной сети - показатели, на основании которых производится оценка состояния уборки дорог, улиц и проездов.

2.9. Конструктивные элементы - составная часть улиц и дорог.

К конструктивным элементам относятся проезжая часть, съезды, мосты, обустройство и обстановка, дорожные знаки, дорожки, малые архитектурные формы и другие элементы улиц и дорог.

2.10. Лотковая часть улиц и дорог - элемент дороги, предназначенный для временного накопления воды, грязи, мусора с целью дальнейшего их сбора и удаления.

2.11. Заказчик - уполномоченный администрацией  сельского поселения Семенкинский сельсовет  орган на осуществление функций организации и контроля за содержанием улично-дорожной сети.

3. Основные требования к улично-дорожной сети и ее содержанию

3.1. Деление, дорог, улиц и проездов на категории содержания (эксплуатационная категория) осуществляется с учетом особенностей, предъявляемых к их эксплуатации:

3.1.1. эксплуатационные категории дорог, улиц и проездов:

| Эксплуатационная категория | Интенсивность движения транспорта (авт./сутки) | Характеристика дорог и улиц |
| --- | --- | --- |
| IIIа | менее 1000 | улицы и дороги местного значения с капитальным и облегченным типом покрытия |
| IIIб | менее 1000 | улицы и дороги местного значения с переходным и низшим типом покрытия |

3.1.2. ровность покрытия проезжей части должна соответствовать следующим требованиям:

| Эксплуатационная категория | Состояние покрытия по ровности |
| --- | --- |
|  | Показатель ровности по прибору ПКРС-2 (см/км), не более | Число просветов под трехметровой рейкой (%),не более |
| III | 1200 | 14 |

3.1.3. коэффициент сцепления покрытия должен обеспечивать безопасные условия движения с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и быть при замере прибором ПКРС-2 не менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 - шиной, имеющей рисунок протектора;

3.1.4. шероховатость дорожных покрытий следует измерять методом "песчаного пятна" (прибор КП-139). Минимальная средняя глубина впадин (бороздок) шероховатости по методу "песчаного пятна" для асфальтобетонных покрытий при коэффициенте сцепления покрытия 0,28-0,30 составляет 1,0 мм, при 0,35 - 1,8 мм.

3.2. Уровни содержания улично-дорожной сети сельского поселения Семенкинский сельсовет:

3.2.1. минимальный уровень содержания включает работы и услуги, обеспечивающие требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

3.2.2. допустимый уровень содержания является минимально допустимым для дорог и улиц I категории содержания и включает работы и услуги, обеспечивающие в полном объеме требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Допускается временное ограничение или временное прекращение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

3.2.3. средний уровень содержания является основным и обеспечивает уровень выше допустимого. Состояние конструктивных элементов, зависящее от содержания, не вызывает необходимость временного ограничения или временного прекращения движения автотранспортных средств. Допускается, по условиям содержания, снижение разрешенной Правилами дорожного движения скорости автомобилей на отдельных участках протяженностью до 20% от общей протяженности. Не допускается ухудшение условий движения по причине неудовлетворительного содержания на кривых малого радиуса, спусках и подъемах и на перекрестках. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

3.2.4. высокий уровень содержания обеспечивает уровень выше среднего, при котором улично-дорожная сеть и каждый ее конструктивный элемент содержатся в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. Не допускается снижение скорости движения автомобилей по причинам, связанным с содержанием дорог. Допускаются незначительные дефекты конструктивных элементов, которые не оказывают влияния на скорость и безопасность движения. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют.

3.3. Критерии оценок содержания улично-дорожной сети:

3.3.1. критерием оценки состояния уборки и санитарного содержания является средний процент нарушений, выявленный в ходе проверки состояния содержания улично-дорожной сети и конструктивных элементов;

3.3.2. исходя из среднего процента нарушений по трехбалльной системе (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), выставляется оценка:

"хорошо" - выявлено до 5% нарушений,

"удовлетворительно" - выявлено от 5,1 до 15% нарушений,

"неудовлетворительно" - выявлено свыше 15% нарушений.

Расчет ведется до десятых долей %;

3.3.3. средний процент нарушений по содержанию определяется по формуле:

i=1    H

Средний % = SUM [(---) / n] x 100.

n     P

Условные обозначения:

Средний % - средний процент нарушений по содержанию,

H - количество нарушений, выявленных в содержании конструктивного элемента,

P - количество проверенных конструктивных элементов,

n - общее количество проверенных конструктивных элементов;

3.3.4. процент нарушений по каждому конструктивному элементу определяется отношением числа выявленных нарушений по данному конструктивному элементу к общему количеству проверенных объектов контроля (по тому же конструктивному элементу). После чего в соответствии с предложенными критериями проставляется оценка;

3.3.5. средний процент нарушений, учитывая процентную долю каждого конструктивного элемента, рассчитывается по формуле:

I=1    H                  4    2    5

Средний % = SUM [(---) / n] x 100 = [(-- + -- + --) / 3] x 100 = 11,9%.

n     P                  50   12   46

Средний процент нарушений по уборке соответствует оценке "удовлетворительно";

3.3.6. оценку содержания улично-дорожной сети, выявление нарушений содержания улично-дорожной сети и конструктивных элементов осуществляют уполномоченные органы администрации муниципального района Белебеевский район РБ в установленном порядке. Порядок выявления нарушений содержания улично-дорожной сети и конструктивных элементов устанавливается администрацией города Перми.

4. Организация работ по содержанию улично-дорожной сети в зимний период

4.1. Зимняя уборка проезжей части улиц, тротуаров, проездов, остановочных комплексов, малых архитектурных форм (далее - МАФ) осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил, определяющих технологию работ, технические средства.

4.2. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 14 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются администрацией муниципального района Белебеевский район РБ.

4.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся балансодержателями техники в срок до 15 октября текущего года

4.4. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, независимо от погодных условий.

4.5. Запрещаются:

перемещение или выдвижение на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снега, счищаемого с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, торговых объектов,

применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента  на пешеходных и озелененных зонах,

вывоз снега на площадки, не согласованные в установленном порядке.

4.6. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

сгребание  снега,

выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок  пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов.

4.7. К операциям второй очереди относятся:

удаление снега в необходимых случаях  (вывоз),

скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

4.8. Механизированная очистка проезжей части должна начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего слоя снега, допустимого на проезжей части во время снегопада и до окончания снегоуборки.

При длительном снегопаде (сутки и более) циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

4.9. Время, необходимое на подметание всех улиц и дорог, обслуживаемых одним подрядчиком, не должно превышать четырех часов для дорог и улиц  III категории содержания -  шести часов, соответственно, с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.

4.10. При непрекращающемся снегопаде в течение всего времени выпадения осадков должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах населенных пунктов сельского поселения  с кратковременными (не более одного часа) перерывами для заправки машин ГСМ и принятия пищи водителями.

4.11. По окончании очередного цикла  необходимо приступить к выполнению работ  расчистке проходов в валах снега на остановках пассажирского транспорта и в местах пешеходных переходов, а также перекрестков.

Формирование снежных валов не допускается:

на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне в зоне треугольника видимости,

ближе 5 м от пешеходного перехода,

ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта,

на тротуарах.

4.12. В валах снега на остановках пассажирского транспорта должны быть сделаны разрывы:

на дорогах III категории содержания - 30 м,

на переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки, не имеющих разметки - не менее 5 м.

Ширина снежных валов в зоне улиц не должна превышать 1,5 м.

4.13. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части дорог на обочины, в необходимых случаях должен быть перемещен с обочин на откосы насыпи.

Очистка и сдвигание с обочин снега производится по мере необходимости.

4.14. Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.

4.15. Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных (сутки и более) интенсивных (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Для дорог и улиц III категории содержания время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно превышать шести часов после окончания снегопада.

4.16. Тротуары  должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований). Время очистки не должно превышать 6 часов после окончания снегопада.

5. Организация работ по содержанию улично-дорожной сети в летний период

5.1. Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 14 октября. В случае резкого изменения погодных условий сроки проведения летней уборки могут изменяться.

5.2. Подметание дорожных покрытий, улиц и дорог осуществляется   в дневное время с 8 часов до 21 часа, а на улицах и дорогах соответствующей эксплуатационной категории - в ночное время.

5.3. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и дорог. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

5.4. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и вычищена.

5.5. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта  должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты.

Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки.

5.6. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.

5.7. В полосе отвода  дорог высота травяного покрова не должна превышать 15 см. Не допускается засорение полосы различным мусором.

Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены от мусора, высота травяного покрова не должна превышать 15 см.

5.8. В период летнего содержания зеленых насаждений не допускается:

складирование материалов, скола асфальта на газонах.

5.9. Стрижка придорожной полосы производится  на высоту до 3-5 см периодически при достижении травяным покровом высоты 10-15 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.

5.10. Малые архитектурные формы должны находиться в исправном состоянии, промываться и ежегодно до 1 мая окрашиваться.

5.11. Улично-дорожная сеть должна быть оборудована дорожными знаками в соответствии с дислокацией,  согласованной в установленном порядке с  РЭО ГИБДД МО МВД России «Белебеевский».

Поверхность знаков должна быть чистой, читаемой и без повреждений.

Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.

5.12. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам,  должны быть оборудованы ограждениями.

Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после обнаружения дефектов.

5.18. Информационные указатели, парапеты и другие технические средства организации дорожного движения должны быть окрашены в соответствии с действующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.

Все надписи на указателях должны быть четко различимы.

6. Подготовка к содержанию улично-дорожной сети

6.1. При подготовке к содержанию улично-дорожной сети Заказчик обязан:

составить техническое задание на разработку проекта,

изучить и проанализировать техническую документацию (паспорт дороги, материалы обследования, диагностики и испытаний и другие необходимые документы),

провести дополнительные обследования (при необходимости) дороги с уточнением геометрических параметров, состояния элементов дороги,

собрать, обработать и проанализировать метеорологические данные для использования их при разработке организации и технологии работ по содержанию улично-дорожной сети,

уточнить состав и годовые объемы работ по содержанию улично-дорожной сети,

разработать организационную структуру содержания с определением количества, зон обслуживания и места расположения дорожно-эксплуатационных предприятий,

рассчитать потребности необходимой дорожной техники, с учетом имеющейся в существующих подрядных организациях, для комплексной механизации работ по содержанию улично-дорожной сети,

разработать мероприятия по зимнему содержанию улично-дорожной сети.

6.2. При подготовке к содержанию улично-дорожной сети Заказчику необходимо подготовить пояснительную записку, графический материал:

6.2.1. пояснительная записка содержит следующие основные разделы:

общая часть - общие сведения о дороге или улице, транспортно-эксплуатационном состоянии, основных геометрических параметрах дороги, расположенных на ней сооружениях, а также соответствие этих характеристик требованиям, предъявляемым к дорогам и улицам   сельского поселения. Дается оценка о возможности использования местных ресурсов дорожно-строительных и других материалов, используемых при содержании дорог и сооружений на них,

организация работ по содержанию - перечень необходимых мероприятий по организации работ, в том числе структура иерархической подчиненности в процессе содержания, зоны обслуживания, количество и места расположения дорожно-эксплуатационных предприятий,

состав работ по содержанию - состав и объемы работ в физических величинах (км, пог. м, кв. м, шт.) по всем конструктивным элементам.

Потребность дорожной техники и материалов для содержания дороги или улицы:

потребность дорожной техники и материалов для содержания определяется исходя из объемов работ, периодичности выполнения работ и технической производительности машин и механизмов, задействованных в технологическом цикле содержания;

7. Контроль и ответственность за нарушение

содержания улично-дорожной сети сельского поселения

7.1. За нарушение настоящих Правил устанавливается административная ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае нарушения гражданами, должностными лицами и юридическими лицами требований природоохранного, земельного, санитарного законодательства, законодательства о пожарной безопасности, законодательства в области строительства и архитектурной деятельности, иного специального законодательства ответственность наступает в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан и сельского поселения Семенкинский сельсовет.

7.3. В случае нарушений настоящих Правил уполномоченные должностные лица администрации сельского поселения Семенкинский сельсовет:

вправе выносить предложения об устранении выявленных нарушений,

готовить и направлять информацию о выявленных нарушениях в соответствующие органы.

Управляющий делами Администрации

сельского поселения                                                                                О.А. Борисова

Приложение № 2

к постановлению Главы СП

Семенкинский сельсовет

МР Белебеевский район РБ

от 16.01.2012 г. № 2

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

1. Требования к содержанию конструктивных элементов улично-дорожной сети третьей категории в летний период.

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания |
| --- | --- |
|  | минимальный | допустимый | средний | высокий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие полос загрязнения у кромки покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 3% площади покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 2% площади покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 1,5% площади покрытия | Не допускается |
| Наличие на покрытии дорожной одежды трещин произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия 3 мм и более, а также деформационных швов, не заполненных мастикой | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,7 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,5 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,4 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,3 см |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допустимы общей площадью до 1,5 м2 (в ве сенний период - до 3,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 1,0 м2 (в весенний период - до 2,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период - до 1,5 м2)на 1000 м2 покрытия | Не допускается |
| Наличие необработанных мест выпотевания битума | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные повреждения бортовых камней (мелкие повреждения глубиной до 3 см при суммарной площади свыше 20% или локальные разрушения глубиной 3 см) | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Смещение в плане бортового камня свыше 10 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между бортовыми камнями в линейной части более 5 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Превышение одного камня над другим на стыках более 5 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие крышки люка смотровых колодцев и решеток дождеприемника | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствую щими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначе ния соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обна ружения при условии огражде ния и обозначе ния соответствую щими знаками | Допускается не более 2 часов с момента обнаруже ния при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками |
| Колейность на проезжей части дорог и улиц с переходным типом покрытия | Допускается до 4,0 см | Допускается до 3,0 см | Допускается до 2,0 см | Допускается до 1,0 см |
| Наличие гребенки",нарушение профиля на дорогах и улицах с переходным типом покрытия | Допускается до 15% общей площади | Допускается до 10% общей площади | Допускается до 5% общей площади | Допускается до 3% общей площади |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы |
| Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра | Не более 4,0 см | Не более 4,0 см | Не более 3,0 см | Не более 2,0 см |
| Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах и разделительной полосе (для весеннего периода) | Допустимо: до 1,5 (3,5) м2 глубиной до 5см на 1000 м2 укрепленных и до 7,0 м2 глуби ной до 7 см на 1000м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,9 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 6,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,6 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глуби ной до 5 см на 1000 м2 неукре- пленных | Допустимо: до 0,3 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных |
| Высота травы на обочинах и разделительной полосе, газонах | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см |
| Наличие древесно-кустарниковой растительности на обочинах, откосах и разделительной полосе, а также наличие растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Состояние системы водоотвода (водосбросы, водобойные колодцы, водоотводные канавы) | В работоспособ ном состоянии | В работоспо собном состоянии | В работоспособ ном состоянии | В работоспо собном состоянии |
| Искусственные сооружения |
| Мосты |
| Наличие отдельных выбоин на покрытии тротуаров | До 1,5% общей площади | До 1% общей площади | До 0,7% общей площади | До 0,5% общей площади |
| Отдельные поверхностные повреждения перильных ограждений, ограждений элементов пролетных строений, подлежащих восстановлению в течение 5 суток | Допустимы | Допустимы | Допустимы | Не допускается |
| Разрушение откосов регуляционных сооружений, конусов и насыпи | До 1,5% общей площади | До 1% общей площади | До 0,5% общей площади | Не допускается |
| Наличие локальных разрушений слоев дорожной одежды вдоль деформационных швов, выкрашивание мастики | До 5% протяженности шва | До 4% протяженности шва | До 3% протяженности шва | До 2% протяженности шва |
| Загрязнение опорных узлов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие просадок в местах сопряжения моста с насыпью | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Загрязнение проезжей части мостов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Обустройство и обстановка дороги |
| Наличие грязи, повреждений на дорожных знаках, затрудняющих их восприятие | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Износ дорожной разметки в гарантийный период по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25%- термопластич ными массами | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25%- термо- пластичными массами | Не более 30% при выполнении ее краской и не более 15%- термопластич ными массами | Не более 10% при выполнении ее краской и не более 5% - термопластич ными массами |
| Коэффициент сцепления дорожной разметки | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия |
| Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей | Не более 10% общей площади | Не более 5% общей площади | Не более 5% общей площади | Не более 3% общей площади |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 градусов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоответствие устанавливаемых секций общему рисунку ограды, болты соединения решеток с опорой неплотно соприкасаются | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и маяков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Площадки, тротуары, малые архитектурные формы, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники |
| Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов МАФ, ограждений | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами, в приствольном круге у молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих веток и сорной растительности в приствольной канаве | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Текущий ремонт улиц и дорог |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка карт без зачистки основания от мусора и грязи | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

2.Требования к содержанию конструктивных элементов улично-дорожной сети третьей категории в зимний период.

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания |
| --- | --- |
|  | минимальный | допустимый | средний | высокий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |
| Ширина очистки проезжей части от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 60 мм) | На всю ширину (не более 50 мм) | На всю ширину (не более 40 мм) | На всю ширину (не более 30 мм) |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (капитальный тип покрытия) | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (переходный тип покрытия) | Не более 90 мм | Не более 70 мм | Не более 50 мм | Не более 30 мм |
| Наличие снежного вала: на пересечении всех дорог ближе 5 м от пешеходного перехода, ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта, на тротуарах | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки | Не более 6 часов | Не более 5 часов | Не более 5 часов | Не более 4 часов |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допускается общей площадью до 6,0 м2 на 1000 м2 покрытия | Допускается общей площадью до 4,5 м2 на 1000 м2 покрытия | Допускается общей площадью до 3,0 м2 на 1000 м2 покрытия | Допускается общей площадью до1,5 м2 на 1000 м2 покрытия |
| Искусственные сооружения |
| Мосты |
| Ширина очистки проезжей части от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более60 мм) | На всю ширину (не более 50 мм) | На всю ширину (не более 40 мм) | На всю ширину (не более 30 мм) |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Толщина рыхлого слоя снега на тротуарах во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 120 мм | Не более 100 мм | Не более 80 мм | Не более 60 мм |
| Толщина уплотненного слоя снега на тротуарах | Не более 130 мм | Не более 100 мм | Не более 70 мм | Не более 50 мм |
| Дефекты (не представляющие угрозу безопасности движения транспортных средств и пешеходов) проезжей части, тротуаров, ограждений и перил мостов | Не более 5,0% общей площади | Не более 4,0% общей площади | Не более 3,0% общей площади | Не более 2,0% общей площади |
| Обустройство и обстановка дороги |
| Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы |
| Ширина очистки обочин и разделительной полосы от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | Допускается на 1/2 ширины (не более 120 мм) | Допускается на 1/2 ширины (не более 100 мм) | Допускается на 1/2 ширины (не более 80 мм) | На всю ширину (не более 60 мм) |
| Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Толщина рыхлого слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 120 мм | Не более 100 мм | Не более 80 мм | Не более 60 мм |
| Толщина уплотненного слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта | Не более 70 мм | Не более 50 мм | Не более 30 мм | Не более 20 мм |

Управляющий делами Администрации

сельского поселения                                                                                О.А. Борисова