Приложение № 2

к Постановлению Администрации сельского поселения

Семенкинский сельсовет муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан

от 08.05.2018 № 28

Инструкция

по сбору, хранению, учёту, сдаче и перевозке малоопасных отходов (отработанные шины,   смёт с территории, пыль щебёночная,

мусор от бытовых помещений).

1. Общие положения

- К малоопасным отходам (IV класс опасности) относятся: покрышки отработанные,   пыль щебёночная, мусор от бытовых помещений не сортированный крупногабаритный, смёт с территории.

- Отработанные шины разлагаются в естественной природной среде около 100 лет. Контакт шин с дождевыми осадками и грунтовыми водами сопровождается вымыванием ряда токсичных органических соединений: дифениламин, дибутилфталат, фенатрапен и др. Все эти соединения попадают в окружающую среду и нарушают её состояние, тем самым     негативно     воздействуя     на     растительный     и     животный     мир.

2. Условия хранения малоопасных отходов

- Отходы IV класса опасности можно хранить навалом, насыпью, в виде гряд.

- При хранении малоопасных отходов на открытых промплощадках должны соблюдаться следующие условия:

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к   застройке;

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков;

- Малоопасные отходы могут складироваться как на территории основного предприятия, так и за его пределами в виде специально спланированных отвалов и хранилищ.

- Отработанные шины - хранятся на прилегающей промплощадке (открытой площадке). Площадка для накопления отработанных покрышек должна иметь твёрдое покрытие и навес, исключающий попадание воды и посторонних предметов. Площадка и навес должны иметь ограждение. ЗАПРЕЩЕНО сжигание отработанных покрышек, хранение с отходами другого класса опасности (отработанными ртутными лампами, отработанными аккумуляторами, ТКО и др.).

- Пыль щебёночная - возможно хранение на открытой промплощадке, но с учётом пункта 2.2. данной инструкции. ЗАПРЕЩЕНО хранение  пыли щебёночной с другими отходами (отработанными ртутными лампами, отработанными аккумуляторами).

- Мусор от бытовых помещений, смёт с территории - разрешается хранение в специально сделанных для этого контейнеров, промаркированных и расставленных согласно карта - схеме расположения мест хранения отходов. ЗАПРЕЩЕНО сжигание мусора и смёта на территории, вывоз на несанкционированные свалки.

3. Учёт малоопасных отходов

- Учёт наличия и движения отработанных шин организуется на всех предприятиях (организациях, учреждениях) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

- Учёт ведётся в специальном журнале, где в обязательном порядке отмечается движение новых автомобильных покрышек, но и отработанных.

- Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены.

- Журнал учёта должен заполняться ответственным лицом. Вносятся данные о поступлении новых автомобильных покрышек и образовавшихся отработанных покрышках. Обязательно указывается количество, дата приёмки и лицо которое сдаёт и принимает отработанные шины.

4. Порядок сдачи (утилизации), транспортировки и перевозки

отработанных покрышек и малоопасных отходов

4.1.Отработанные покрышки сдаются на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

- Мусор от бытовых помещений, смёт с территории сдаются на утилизацию и захоронение в специализированные организации, имеющие лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

- Пыль щебёночная вторично используется на объектах строительства.

- Отработанные покрышки принимаются чистыми и очищенными от грязи и мусора. При сдаче отработанные покрышки взвешиваются при представителе предприятия, и полученный вес записывается в выдаваемую справку по установленной форме. Также исполнитель должен отдать представителю предприятия акт выполненных работ и счёт -фактуру.

4.5.	Если транспортировка отработанных покрышек проводиться силами предприятия, нужно соблюдать следующие требования:

- отработанные покрышки следует складывать в машину для транспортировки так, чтоб они не испытывали никакого механического воздействия (исключить возможность падения, деформации), плотно друг - другу;

- отработанные покрышки укладывать так, чтоб избежать возможности выпадения из кузова машины при перевозке;

4.6.	Вывоз ТБО производиться силами специализированной организации, с которой был заключён договор на вывоз, утилизацию и захоронение ТКО. При сдаче ТКО, организация приёмщик должна выдать представителю предприятия справку (накладную, талон) в которой будет указана дата приёма, количество принятого ТКО (кг, тн).

Управляющий делами                                                                        Борисова О.А.