Приложение № 5

к Постановлению Администрации сельского поселения

Семенкинский сельсовет муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан

от 08.05.2018 № 28

Инструкция по сбору, хранению, учёту, сдаче и перевозке отработанных ртутьсодержащих ламп.

1. Общие положения

1.1.	Отходы   I   класса   опасности   (чрезвычайно   опасные)   -   отработанные
ртутьсодержащие лампы (далее ОРТ Л) - подлежат сбору и отправке на демеркуризацию.

1.2.	Ртутьсодержащие лампы  (РТЛ) - лампы типа ДРЛ, ЛБ,  ЛД,     L18/20 и
F18/W54   (не   российского   производства),   и   другие   типы   ламп   используемые   для
освещения в помещениях организации, уличного освещения территорий населенных пунктов.

Ртутные лампы представляют собой газоразрядные источники света, принцип действия которых заключается в следующем: под воздействием электрического поля в парах ртути, закачанной в герметичную стеклянную трубку, возникает электрический разряд, сопровождающийся ультрафиолетовым излучением. Нанесённый на внутреннюю поверхность люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет.

- Отработанные ртутьсодержащие лампы (ОРТЛ) - отработанные или пришедшие в негодность РТЛ.

- Ртуть - вещество ПЕРВОГО класса опасности.

Одна разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве 0,1 г. делает непригодным для дыхания воздух в помещении объёмом 5000 м3.

1.5.	Ртуть оказывает негативное влияние на нервную систему организма человека,
вызывая эмоциональную неустойчивость, повышенную утомляемость, снижение памяти,
нарушение сна. Не редко наблюдаются боли в конечностях (ртутные полиневриты).
Кроме того, жидкий металл, оказывает токсическое действие на эндокринные железы, на
зрительный анализатор, на сердечно - сосудистую систему, органы пищеварения.

2. Условия хранения отработанных ртутьсодержащих ламп

2.1.	Главным    условием    при    замене    и    сборе    ОРТЛ   является    сохранение
герметичности.

2.2.	Сбор ОРТЛ необходимо производить на месте их образования отдельно от
обычного мусора и старого раздельно с учётом метода переработки и обезвреживания.

- Тарой для сбора и хранения ОРТЛ являются целые индивидуальные картонные
коробки от ламп типа ЛБ, ЛД, ДРЛ и др.

- После упаковки ОРТЛ в тару для хранения их следует сложить в отдельный 
металлический ящик.

- Лампы в металлический  ящик должны укладываться плотно.

- Помещение, предназначенное для хранения ОРТЛ, должно быть просторным
(чтоб не стесняло движение человека с вытянутыми руками), иметь возможность
проветриваться

- Помещение, предназначенное для хранения ОРТЛ, должно быть удалено от
бытовых помещений.

- Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с разрушением
большого количества ламп, в целях предотвращения неблагоприятных экологических
последствий, в помещении,  где хранятся ОРТЛ необходимо наличие емкости с водой, не
менее 10 литров, а так же запас реактивов (марганцевого калия).

- При разбитии ОРТЛ контейнер для хранения (место разбития) необходимо
обработать 10 % раствором перманганата калия и смыть водой. Осколки собираются
щёткой или скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой,
заполненной раствором марганцовокислого калия.

- На разбитые лампы составляется акт произвольной формы, в котором
указывается тип разбитых ламп, их количество, дата происшествия, место происшествия.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Хранить лампы под открытым небом; Хранение в таких
местах, где к ним могут иметь доступ дети; Хранение ламп без тары;   Хранение ламп на грунтовой поверхности.

3. Учёт отработанных ртутьсодержащих ламп.

3.1.	Учёт ведётся в специальном журнале, где в обязательном порядке отмечается движение целых ртутьсодержащих ламп и ОРТЛ.

- Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены.

- Журнал учёта должен заполняться ответственным лицом. Вносятся данные о
поступивших целых и    отработанных лампах.  Обязательно указывается марка ламп,
количество, дата приёмки и лицо которое сдаёт лампы.

4. Порядок сдачи, транспортировки и перевозки отработанных ртутьсодержащих ламп на утилизирующие предприятия

- ОРТЛ сдаются на утилизацию один раз за отчётный период, но не реже 1 раза в год.

- Лампы принимаются только после предоставления данных по движению ОРТЛ и оплаты выставленного счёта.

4.3.Отработанные лампы принимаются сухими,  каждая лампа в отдельной таре. Исключается их битьё и выпадение при погрузочных работах.

4.4. Перевозкой ОРТЛ с территории организации до места утилизации осуществляет специализированная организация и несёт полную ответственность за все, что может произойти при их перевозке.

Управляющий делами                                                                        Борисова О.А.