Введение.

Проект «Генеральный план сельского поселения Семёнкинский сельсовет МР Белебеевский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы)».

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения Семёнкинский сельсовет, является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов и иных нормативных актов.

Целью данного проекта является разработка генерального плана, определяющего стратегию градостроительного развития сельского поселения, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории населенного пункта, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, обеспечение учета интереса граждан и их объединений, РФ, РБ, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2025 года.

Расчетный срок – до 2035 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Семёнкинский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ.

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку градостроительной документации, с государственными нормами, правилами и стандартами.

Глава I. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

Краткая историческая справка

Белебеевский район образован 20 августа 1930 года. В 2015 году жители района отметят 85-летие его создания.

Яркими страницами вписана в историю Российского государства жизнь небольшого уральского города. С первых упоминаний о нём в 1757 году до настоящего времени он всегда находился на исторической передовой, в гуще всех событий.

Благодаря строительству в селе Усень-Ивановское медеплавильного завода крупных горнопромышленников Осокиных, Белебею, находившемуся на стыке основных российских дорог, Указом императрицы Екатерины Второй 23 декабря 1781 года (по старому стилю) был дан статус уездного города Уфимской губернии.

В 1870 году 41% всех потомственных дворян Уфимской губернии проживали в Белебеевском уезде. В Белебее активно развивалось гончарное, кожевенное и кузнечное  производство. Производился один из лучших по качеству кирпич, отличный кумыс. Два раза в год в городе проводились крупные ярмарки. Основными предметами торговых операций являлись лошади, продукты питания, строевой лес и дрова, мануфактура и бакалейные товары. В начале 20 века в уезде насчитывалось более 40 торговых базаров.

Не обошли стороной и потрясения периода революции и гражданской войны. В годы революционных преобразований город находился в эпицентре сражений.

Особое место в истории города и района занимает Великая Отечественная война. Вместе со всей страной на фронте и в тылу белебеевцы, как могли, приближали долгожданную Победу. Из 70-тысячного населения на фронт ушли более 21 тысячи человек. Каждый третий из них не вернулся. Одиннадцать Героев Советского Союза, четырёх полных кавалеров солдатского ордена Славы, известных генералов, адмиралов и тысячи орденоносцев дала Родине белебеевская земля.

Важный этап в развитии города и района начался в 50-е годы прошлого столетия с освоения башкирской нефти. Ежегодная добыча нефти в 12 миллионов тонн говорит о большом вкладе белебеевских нефтяников в развитие нефтяной промышленности всей республики.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 августа 1957 года утверждено Постановление Президиума Верховного Совета Башкирской АССР об отнесении Белебея к категории городов республиканского подчинения.

В 1971 году введен в действие завод «Автонормаль». Был построен ряд крупных промышленных предприятий. В короткие сроки Белебей стал частью машиностроительного комплекса республики и страны. Здесь выпускалась продукция, без которой не могли комплектоваться всем известные автомобили «ВАЗ» и «КамАЗ».

В 1981 году Указом Президиума Верховного Совета СССР №6259-Х от 24.12.81 г. за успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, и в связи с 200-летием город Белебей был  награждён орденом «Знак Почёта».

В 70-е годы экономика города коренным образом изменилась. В короткие сроки Белебей стал частью машиностроительного комплекса республики и страны. Здесь выпускалась продукция, без которой не могли комплектоваться всем известные автомобили «ВАЗ» и «КамАЗ».

Развивались и другие отрасли экономики, сферы образования, здравоохранения и культуры.

Сегодня Белебей занимает достойное место в социально-экономической структуре Башкортостана.

1.1.Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

Сельское поселение Семёнкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район район Республики Башкортостан расположен на северо-востоке района. Административный центр сельского поселения – с. Старосемёнкино. В состав сельского поселения входят четыре населенных пункта: с.Старосемёнкино, д.Новосемёнкино, д.Гусаркино, д.Ключевка.

Семёнкинский сельсовет граничит с севера-востока – с муниципальным районом Буздякский район, с севера-запада – с муниципальным районом Туймазинский район; с юго-запада – с сельским поселением Метевбашевский сельсовет,с  юго-востока – с сельским поселением Усень-Ивановский сельсовет.

1.2 Существующая застройка.

с.Старосемёнкино

Село Старосемёнкино является административным центром сельского поселения Семёнкинский сельсовет.

Село расчленено рекой Улуелга на северо-западную и юго-восточную части. Северо-западная часть села граничит с дорогой межмуниципального значения Белебей-Новосеменкино. Общественный центр расположен в северной части села.

д.Новосемёнкино

Существующая планировочная структура вытянута в направлении с северо-запада на юго-восток. Деревня расчленена рекой Чубикей на северо-западную и юго-восточную части.  К южной части границы населённого пункта подходит дорога межмуниципального значения, к северо-восточной части подходит дорога муниципального значения. Общественный центр расположен в центральной части села.

д.Гусаркино

Существующая планировочная структура вытянута в направлении с севера- на юг. Деревня расчленена рекой Чатра на западную и восточную части.  К западной части границы населённого пункта подходит дорога муниципального значения. Общественный центр расположен в центральной части села, представлен не действующей школой.

д.Ключевка

Существующая планировочная структура вытянута в направлении с севера- на юг. Деревня расчленена речкой Улуелга на западную и восточную части.  Вдоль южной части границы населённого пункта проходит дорога муниципального значения. Общественный центр расположен в центральной части села.

1.2.1. Жилая застройка.

Жилая застройка представлена в основном жилыми домами усадебного типа с участками.

1.2.2 Общественная застройка.

Наиболее развитые общественные центры расположены в административном центре сельсовета с. старосемёнкино, а также в населённых пунктах д.Новосемёнкино, Ключевка, Гусаркино.

Экспликация общественных зданий и сооружений представлена в таблице 2.

таблица 2

Перечень общественных зданий и сооружений.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
|  | с.Семёнкино |
| 1 | Администрация сельского совета |
|  | - ФАП |
|  | - Почта |
| 2 | Клуб |
| 3 | Библиотека |
| 4 | Пожарное депо |
| 5 | Детская площадка |
| 6 | Парк |
| 7 | Магазин |
| 8 | Школа |
| 9 | Спортзал |
| 10 | Магазин |
| 11 | Памятник |
|  | д.Новосемёнкино |
| 1 | Д.К. |
| 2 | Магазин |
| 3 | Школа |
| 4 | Часовня |
| 5 | Магазин |
| 6 | ФАП |
| 7 | Школьное общежитие |
|  | д.Ключевка |
| 1 | Магазин |

Характеристики зданий общественного назначения приведены в исходных данных.

1.2.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Промышленные предприятия представлены предприятиями III, IV и V классами опасности.

Производственные, коммунально-складские предприятия не сосредоточены в определенной части села.

Расположение существующих промышленно-коммунальных объектов, а так же установление проектом ограничений от них отражено на чертеже «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемых в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.». Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и учреждений приведена в таблице 3.

таблица 3

Перечень промышленно-коммунальных предприятий и учреждений.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
| с.Семёнкино |
| 1 | Гаражи |
|  | - Склады |
| 2 | Склады для газовых баллонов |
| 3 | Зерноток |
|  | - Склады |
| 4 | - Гаражи |
|  | - Пилорама |
|  | - Мастерские |
| 5 | Склады школы |
| 6 | Склады |
| 7 | Пасека |
| 8 | Устье нефтяной скважины |
| 9 | Устье нефтяной скважины |
| 10 | Свалка |
| д.Новосемёнкино |
| 1 | МТФ |
| 2 | ППВС |
| 3 | Нефтяная скважина |
| 4 | Устье скважины |
| 5 | Пасека |

1.3 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В границах Семёнкинского сельсовета памятники истории, культуры и археологии не выявлены.

1.4 Транспорт и дороги.

Внешние   транспортно-экономические   связи   осуществляются   в   настоящее время автомобильным транспортом.

Автодорога межмуниципального значения – Белебей - Старосеменкино - Канлы-Туркеево — дорога имеет твердое, усовершенствованное покрытие, длина участка — 40,3 км.

Автодороги муниципального значения связывают сельские населенные пункты между собой, с автодорогами межмуниципального значения и далее с районным центром, и относятся к V технической категории.

Характеристика дорог Семёнкинского сельсовета

| Наименование автомобильной дороги | Наименование участка автомобильной дороги и промежуточных населённых пунктов | Эксплуатационные километры | Категория дороги | Протяжённость, км (грунтовое/ щебеночное покрытие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Межмуниципального значения |
| Белебей - Старосеменкино - Канлы-Туркеево | Белебей - Метевбаш - Старосеменкино - Каранай - Канлы- Туркеево | 40,3 | IV | 40,3/10,0 |
| Муниципального значения |
| Подъезд к Гусаркино | Подъезд к Гусаркино | 4,8 | V | 4,8 |
| Новосеменкино-гр.Буздякского р-на | Новосеменкино-гр.Буздякского р-на | 4,8 | V | 4,8 |

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов имеет асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытие.

Искусственные сооружения представлены автомобильными мостами через водные объекты, а также водопропускными трубами.

1.5  Кладбища.

Кладбища по состоянию на начало 2015 года.

| Наимено-вание (номер по плану) | Местоположение | Расстояние в км | Территория (га) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от центра города | от ближайшей жилой застройки |  |
| Кладбище (с.Старосемёнкино) | В 840 м к СВ от населённого пункта | 1,4 | 0,9 | 1 |
| Кладбище (д.Новосемёнкино) | В 120 м к З от населённого пункта | 0,5 | 0,18 | 0,8 |
| Кладбище (д.Ключевка) | В 300 м к З от населённого пункта | 0,5 | 0,4 | 0,15 |
| Кладбище (д.Ключевка) | В 760 м к ЮВ от населённого пункта | 0,95 | 0,8 | 1,6 |
| Кладбище (д.Гусаркино) | В 4 м к С от населённого пункта | 0,46 | 0,07 | 0,8 |

1.6  Коммунальные сооружения.

Свалки по состоянию на начало 2015 года.

| Наимено-вание (номер по плану) | Местоположение | Расстояние в км | Территория (га) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от центра города | от ближайшей жилой застройки |  |
| Несанкционированная свалка (с.Старосемёнкино) | В 560 м к С от населённого пункта | 0,78 | 0,67 | ~ 0,2 |
| Свалка промышленных отходов; Вместимость 8850 тонн, Накоплено 236 тонн (с.Старосемёнкино) | На территории основ-ной промплощадки | - | - | - |
| Свалка промышленных отходов; (д.Новосемёнкино) | На территории основ-ной промплощадки | - | - | - |

1.7 Зоны с особыми условиями использования территории.

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

4. Охранные зоны инженерных коммуникаций;

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

7. Зоны месторождений полезных ископаемых;

8. Зоны особо охраняемых природных территорий;

9. Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка);

10. Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

- береговые полосы водных объектов (в соответствии с ст.6 часть 6 Водного кодекса РФ):

- для рек протяженностью 10-50км от истока до устья -20м.

- для рек протяженностью 10-50км от истока до устья -20м.

- для рек и ручьев протяженностью менее 10км от истока до устья - 5м.

- Зона охраны водозаборов:

- I пояс ЗСО для артезианских скважин  - 50 м.

3) Зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий (присутствуют в виде гослесфонда).

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Санитарно-защитные зоны предприятий

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, расположенных в границах проектирования, приведены в гл. VII раздел 7.1 Охрана воздушного бассейна.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны транспортных магистралей установлены с учетом СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- магистральные продуктопроводы

- линии электропередач

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ ( в редакции ФЗ от 22.10.2013 № 282-ФЗ ) статья 65.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью

создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, которых они расположены.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Климатическая характеристика приводится по м/ст Аксаково по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Белебеевский район расположен в лесостепной зоне и характеризуется умеренно континентальным климатом  и устойчивой погодой в течение всего года с большим числом солнечных дней и сухостью воздуха.

Продолжительность солнечного сияния 1850-1820час.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха +2,2оС. Средняя температура января, самого холодного месяца зимы, достигает –14,5°, средняя температура июля +18,1°. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет –47о, абсолютная максимальная +37о.

Устойчивые морозы наступают в середине ноября и прекращаются в конце марта. Число дней с наиболее сильными морозами на всей территории района достигает в среднем 1,4 дня с температурой менее –30оС и 15 дней с температурой менее –20оС.

Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 143см, раз в 50 лет – 198см.

Влажностный режим. Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает в среднем 525мм осадков, причем основная часть в теплый период – 360мм, однако бывают годы, когда в весенне-летний сезон осадки не выпадают в течение 2-3-х месяцев, в результате чего возникают засухи.

Максимальный суточный максимум осадков 50мм.

В холодный период сильные снегопады и редкие оттепели обусловливают довольно мощный снежный покров (ноябрь–апрель), достигающий к концу зимы 40см высоты. Вес снежного покрова на 1м2 горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 203кг, в 50 лет – 302кг. Полностью снег сходит в конце апреля.

Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79%., наиболее теплого – 68%.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного и юго-западного направлений, особенно в зимний период. Среднегодовая скорость ветра – от 3,5 до 4,2м/с. южных и юго-западных направлений, 2,6м/сек. – северных и северо-восточных.

Повторяемость сильных ветров (более 15м/сек.) в течение года составляет 0,06% от общего числа случаев, наблюдаются в холодное время года и чаще всего с метелями при преобладающих ветрах. Скорость ветра, возможная 1 раз в 100лет составляет 22м/сек., 1 раз в 5 лет – 17м/сек.

Опасные погодные явления представлены грозами, метелями и туманами.

Грозы. Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Особенно большая повторяемость гроз наблюдается в июле. Среднее число дней с грозой – 25.

Метели. Среднее число дней с метелью – около 40, преимущественно южных направлений, наиболее часто метели отмечаются на открытых незалесенных территориях. Сильные метели наиболее часто отмечаются на открытых к западу частях склонов. Преобладают метели южного и юго-западного направлений с силой ветра 6-13м/сек. Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 1-3 раза в году. Максимальный объем снегопереноса более 400м3/пог.м.

Туманы. Среднегодовое число дней с туманом колеблется по территории – около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа. Продолжительность туманов в среднем за год колеблется по территории от 30-40 часов.

Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК), значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризуют очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющие на сельскохозяйственные культуры. Среднее число дней с суховеями средней интенсивности достигает 5-7дней.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства Белееевский район РБ относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления –340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 219дней.

Климатические условия для сельского хозяйства благоприятны -  территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) 2200-23000С, значение гидротермического коэффициента – 0.8-1.2 (агроклиматический район – теплый, незначительно засушливый), продолжительность периода активной вегетации – 170дней. Суховеи и пыльные бури создают трудности в весенне-летний период для сельского хозяйства.

Климатические условия для рекреации благоприятны – продолжительность периода с температурой выше 150С – 95дн., с температурой от –5 до -150С – 80-100дн., мощность снежного покрова – 30-40см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-3,5м/сек., зимой – 4,0-4,5м/сек.

2.2. Рельеф.

Территория района располагается возвышенности на приподнятой части Бугульмино-Белебеевской возвышенности и характеризуется пологоволнистыми водораздельными пространствами с абсолютными отметками 200-340м на юго-западе, 360-420м на северо-востоке территории района.

Ландшафт. Для территории района, относящегося к типичной лесостепной природной зоне, характерно сочетание массивов лиственных и лиственно-хвойных лесов с луговыми степями. Освоенность территории высокая (70-80%). Естественные ландшафты сохранены на 22-35% территории на холмах  и склонах увалов. Почвы района серые, темно-серые лесные и выщелоченные, карбонатные и типичные черноземы.

Облесенность района 35%, площадь лесов 68тыс.га, из них 1 группы защитности - 20%, выполняющих средозащитные функции. Остальные леса относятся ко 2 категории защитности с ограничением лесопользования и преимущественным рекреационным использованием. Преобладают леса из липы, клена, дуба, березы, осины и отдельные острова - сосны. В Белебеевском и Усть-Ивановском лесничествах созданы заказники по охране горицвета весеннего, ландыша майского и ботанические памятники природы по охране реликтовых сосен.

Значительные площади района заняты сельскохозяйственными землями, возникшими на местах произрастания широколиственных лесов и остепненных лугов.

Особо охраняемые природные территории.

В границах Семёнкинского сельсовета располагается ландшафтный заказник «Усень-Ивановский» в Метавбашевском и Усень-Ивановском лесничестве. Общая площадь 12 тыс. га, преобладают широклиственные и сосновые леса.

Так же пределах транспортной доступности располагается Национальный парк «Аслы-Куль», который является территорией водосбора самого круного озера республики Аслы-Куль, общая площадь парка с акваторией озера 47,5тыс.га. Национальный парк создан с целью сохранения уникальной флоры и фауны оз. Аслы-Куль и прилегающих равнин, а также для развития отдыха и туризма.

В геологическом строении территории района принимают участие коренные породы верхнепермского возраста и четвертичные отложения. В составе верхнепермских отложений выделяются породы уфимского, казанского и татарского ярусов. Породы представлены чередованием песчано-глинистых и алевритовых пород с известняково-долгомито-маргелистыми толщами. Известняки и доломиты на отдельных участках трещиноваты и кавернозны. Породы уфимского и казанского ярусов развиты повсеместно, выходы из на поверхность в нижних частях склонов оврагов и речных долин отмечаются. Образования татарского яруса выделяются на высоких отметках водоразделов.

Коренные породы перекрыты четвертичными образованиями мощностью от 0,5 до 15м.

Из четвертичных отложений наиболее широким распространением пользуются аллювиально-делювиальные образования. Представлены они суглинками с включением щебня, гальки и гравия коренных пород.

Основанием для возведения зданий и сооружений на водоразделах являются элювиально-делювиальные неоген-четвертичные отложения в виде суглинков мощностью до 1,5–4,0м с включением щебня, известняков и песчаников, на пологих склонах – суглинки мощностью до 6-8м, на крутых склонах – выветренные до состояния щебня или скальные верхнепермские породы, в днищах речных долин – четвертичные аллювиальные песчано-глинистые отложения.

Гидрогеологические условия

Подземные воды содержаться в четвертичных отложениях и коренных породах.

Грунтовые воды типа верховодки приурочены к элювиально-делювиальным суглинкам, древнеаллювиальным пескам и содержаться в верхней разрушенной рухляковой зоне коренных пород. Уровень грунтовых вод находится на глубине от 1-2 до 10-12м. Воды пресные гидрокарбонатные  – кальциево-магниевые не агрессивные к бетону.

Водоносный горизонт аллювиальных отложений распространен в долине р. Усень и приурочен к гравийно-галечным отложениям. Уровень подземных вод зафиксирован на глубине 6-12м, мощность водосодержащей гравийно-галечной толщи 5,5-9,5м. Воды в районе вскрыты разведочно-эксплуатационными скважинами.

Водоносный комплекс в отложениях татарского яруса связан с прослоями песчаников и известняков мощностью 1-5м. Общая мощность водоносного комплекса 35-50м, глубина залегания подземных вод изменяется от 10 до 30м. Воды пресные с минерализацией 0,3-0,4г/л, с умеренной жесткостью 5,0-6,6мг-экв/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Подземные воды используются местным населением посредством скважин для водоснабжения.

Водоносный комплекс в отложениях верхнеказанского подъяруса. Водосодержащими породами являются прослои и линзы известняков, доломитов и песчаников, мощностью от 0,5-2,0 до 3,0м. Многочисленные выходы родников наблюдаются в оврагах. Воды пресные с минерализацией 0,2-0,4г/л и общей жесткостью 4,3-6,0мг-экв. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые. Воды данного комплекса используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Белебея. Водозабор осуществляется с помощью каптажа родников и скважин.

Водоносные комплексы в отложениях нижнеказанского подъяруса и уфимского яруса. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, но отдельных участках вскрыты воды с повышенной минерализацией, что связано с загипсованностью отложений. Для хозяйственного использования воды комплекса не используются.

Инженерно-геологические условия. Территория в целом благоприятна для градостроительного освоения, за исключением крутых склонов водоразделов и  оврагов.

Минеральные ресурсы. Промышленная нефтеносность района связана с нефтегазоносной структурой Южно-Татарский свод. В недрах района выявлены запасы нефти и газа: Белебеевское, Усень-Ивановское, Илькинское, часть Кальшалинского месторождения, большая часть Дмитриевского месторождения, небольшая часть Елизаветинского месторождения. Крупных и средних месторождений нефти на территории района нет.

Твердые полезные ископаемые на территории района представлены минеральным сырьем местного значения – строительные материалы (песок, известняк, строительные камни и др.).

2.3. Гидрография.

Гидрографическую сеть образуют рр.Ик (с притоком Усень, Ря), Дема (с притоком Менеуз, Слак, Курсак) и приток р.Белой р.Чермасан. По территории района протекает 244 речки общей протяженностью 69км. Имеется 101 родник, 16 прудов.

На территории Семёнкинского сельсовета протекает 11 рек.

| Водный объект | Протяженность реки в км | Куда впадает |
| --- | --- | --- |
| Река Курган | 25 | Река Менеуз |
| Река Чубикей | - | (Бассейн реки Белой) |
| Река Улуелга | 12 | Река Ямаш |
| Река Чатра | - | (Бассейн реки Белой) |
| Река Опась | - | (Бассейн реки Белой) |
| Река Карсен | - | (Бассейн реки Белой) |
| Река Чулпан | 13 | Река Менеуз |
| Река Курган | 26 | Река Менеуз |
| Река Ишиль | - | (Бассейн реки Белой) |
| Река Киятаяк | - | (Бассейн реки Белой) |
| Река Шланлыкургы | 10 | Река Чермасан |

2.4. Растительный и животный мир.

По данным Агенства лесного хозяйства по РБ на 01.01.2005г. в Белебеевском лесхозе числится 5 лесничеств общей площадью 67880га, в том числе по группам лесов Iгр. – 15024га, Iiгр. – 52856га. Покрыто лесной растительностью 92%, из которых хвойные – 22%, мягколиственные – 70%, твердолиственные – 8%.

Общий запас древесины составляет 8668тыс.м3, в том числе по хвойному хозяйству 1705тыс.м3.

Из общего запаса возможные для эксплуатации:

Всего - 7139тыс.м3, в том числе

хвойные - 1490тыс.м3, из них 4% спелые и переспелые,

твердолиственные  - 645тыс.м3, из них 33% спелые и переспелые,

мягколиственные - 5003тыс.м3, из них 52% спелые и переспелые.

Особо охраняемые природные территории Белебеевского района

| №№ п/п | Наименование ООПТ | Площадь ООПТ, га | Уровень значимости (федеральный, республиканс-кий, местный) | № и дата документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Усень-Ивановский государственный природный заказник | 12000,00 | республиканский | Постановление Совета Министров БАССР от 28.02.1991 № 184; Постановление Правительства Республики Башкортостан от 31.10.2011 № 385 |

Памятники природы

  - Культуры сосны посадки 1872,1897, 1899, 1900гг. в кв. 137, 149, 160 Усень-Ивановского лесничества (9,7га),

  - 70-летние сосняки естественного происхождения в кв.149 Усень-Ивановского лесничества (19,7га),

  - Культуры лиственницы в кв.149 Усень-Ивановского лесничества  (посадка 1914г.) (5,4га).

2.5. Почвы.

На территории района имеет место загрязнение земель нефтью, нефтепродуктами и нефтепромысловыми сточными водами в районах добычи и транспортировки нефти НГДУ Аксаковнефть и НГДУ Октябрьскнефть. Наиболее отрицательное влияние оказывают нефтепромысловые сточные воды, содержащие высокие концентрации различных солей и технологических реагентов.

На территории района эксплуатируются промысловые трубопроводы и межпоселковые газопроводы, которые являются потенциальными источниками аварий и  загрязнения окружающей среды.

На территории городской свалке, помимо твердых бытовых отходов накоплены промышленные отходы, в том числе, более 20тыс.т токсичного шлама гальванического производства завода «Автонормаль».

Имеются нарушенные территории - разработанные карьеры и торфянники. Свалки захоронения  промышленных и бытовых отходов имеются практически у каждого населенного пункта.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

Развитие населенных пунктов сельского поселения Семёнкинский сельсовет планируется в соответствии со сложившимися планировочными структурами. Преимущественные направления развития выбраны с целью наиболее интенсивного использования свободных территорий. Генеральным планом предлагается дальнейшее упорядочение застройки с развитием общественных центров, благоустройством, инженерным обеспечением.

3.1. Численность населения. Трудовые ресурсы

Существующая численность населения сельсовета составляет 678 чел.

Динамика численности населения всего сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице:

Динамика численности численности населения

по населённым пунктам, чел.

таблица а)

| Годы | 1989г. перепись | 2002 г. перепись | 2010 г. перепись | Сущ. положение 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Старосеменкино | 368 | 410 | 437 | 388 |
| д.Гусаркино | 83 | 49 | 44 | 35 |
| д.Ключевка | 27 | 19 | 21 | 18 |
| с.Новосеменкино | 297 | 302 | 295 | 237 |
| Итого | 775 | 780 | 797 | 678 |

С 2010г. численность населения сельсовета уменьшилась на 15 %, что обусловлено в основном миграционным оттоком населения и естественной убылью.

В возрасте моложе трудоспособного находится 19,6% населения, в трудоспособном возрасте — 56,9% , старше трудоспособного — 23,5%.

Проектом принят оптимистичный прогноз развития сельсовета. За агропромышленным комплексом сельсовета сохранится приоритетное место. Также будут развиваться малые предприятия (по заготовке и переработке сельхозпродукции) .

Д.Гусаркино и д.Ключевка, не имеющие экономическую основу развития на перспективу предлагается передавать фермерским крестьянским хозяйствам или под семейные фермы, возможно их также использовать для рекреационных (дачи) или туристических (агродеревни) целей.

Численность населения по населённым пунктам (прогноз)

таблица б)

| №№ | Годы | Сущ. положение | Расч. срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, всего по сельсовету, тыс.чел. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | с.Старосеменкино | 0,39 | 0,41 |
| 2 | д.Гусаркино | 0,03 | 0,03 |
| 3 | д.Ключевка | 0,02 | 0,02 |
| 4 | с.Новосеменкино | 0,24 | 0,23 |
|  | Итого | 0,68 | 0,69 |

Общая прогнозная численность населения сельсовета по проекту составит 0,69 тыс.чел.

Прогноз изменения возрастного состава населения, %%.

(данные Башкортостанстата по сельскому населению района)

таблица в)

| Возрастная группа | Современное состояние | Расчётный срок 2035г. |
| --- | --- | --- |
| Население, всего %% | 100,0 | 100,0 |
| - моложе трудоспособного возраста | 19,6 | 19,6 |
| -в трудоспособном возрасте | 56,9 | 56,0 |
| - старше трудоспособного возраста | 23,5 | 24,4 |

При улучшении демографической обстановки прогнозируется естественный прирост населения, миграционные процессы стабилизируются.

Дополнительные рабочие места предполагается создать в агропромышленном комплексе, в малом предпринимательстве, в сфере услуг, в том числе туристических услуг.

Учитывая возможности создания новых рабочих мест, основным центром притяжения среди сельских поселений района останется г.Белебей.

3.4. Объёмы строительства.

3.4.1. Жилищное строительство.

Проектом принят оптимистичный прогноз развития населённых пунктов сельсовета, так как трудоспособное население сельсовета составляет около 57% от общей численности населения. Все населённые пункты сохраняются на расчётный срок.

Средняя жилищная обеспеченность существующая по сельсовету составляет 24,6 кв.м/чел. Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства и доведения средней жилищной обеспеченности на расчётный срок в среднем по сельсовету до 40 кв.м/чел.

К застройке предлагаются жилые кварталы индивидуальной застройки с участками.

На первую очередь включены свободные от застройки территории и участки начатого строительства.

Ветхий жилой фонд реконструируется за счёт собственников существующих домов.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 10,84 тыс. кв.м.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Наибольшее развитие предлагается в с.Старосеменкино и с.Новосеменкино. Развитие остальных населённых пунктов возможно на перспективу при изменении демографической ситуации.

Д.Ключевка и д.Чубукаран возможно использовать под размещение рекреационных объектов (дачи, дома отдыха) или туристических целей (агродеревни) .

Территории под новые жилые кварталы по населённым пунктам

на расчётный срок, га

таблица а)

| Наименование населённых пунктов | Новые территории под новые жилые кварталы на расчётный срок всего, га | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строи-тельства, га | расчётный срок, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с.Старосеменкино | 12,0 | 6,0 | 6,0 |
| д.Гусаркино | 1,6 | 0,8 | 0,8 |
| д.Ключевка | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
| с.Новосеменкино | 7,0 | 3,5 | 3,5 |
| Итого по с/с | 22,0 | 11,0 | 11,0 |

Распределение объёмов жилищного строительства по населённым пунктам сельсовета приведено в ниже следующей таблице.

Распределение объёмов жилищного строительства

таблица б)

| Населённый пункт | Общая площадь, тыс. кв.м | Квартир (домов), шт. | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. | Всего расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с.Старосеменкино | 9,06 | 7,34 | 16,4 | 120 | 82 | 202 | 0,39 | 0,41 |
| д.Гусаркино | 0,77 | 0,43 | 1,2 | 17 | 6 | 23 | 0,03 | 0,03 |
| д.Ключевка | 0,32 | 0,48 | 0,8 | 7 | 7 | 14 | 0,02 | 0,02 |
| с.Новосеменкино | 6,61 | 2,59 | 9,2 | 87 | 29 | 116 | 0,24 | 0,23 |
| Итого по с/с | 16,76 | 10,84 | 27,6 | 231 | 124 | 355 | 0,68 | 0,69 |

3.2.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания местного значения произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. (обязательное) на расчетную численность населения сельсовета 0,69 тыс. чел. на расчетный срок.

Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

Проектом предлагается оптимистичный прогноз развития сельсовета, сохраняются все населённые пункты сельсовета.

За единицу расселения, в границе которой проектом предусматривается размещение основных учреждений повседневного обслуживания, принята местная система расселения. С.Старосеменкино является центром местной системы расселения. Соответственно размещаются объекты культурно-бытового и социального обслуживания, в том числе для обслуживания населения всего сельсовета.

Обслуживание сельских населенных пунктов за пределами радиусов доступности осуществляется передвижными средствами, дополняющими сеть стационарных учреждений.

Объекты эпизодического пользования — больница, поликлиника, объекты социального обслуживания размещаются в районном центре.

На территории сельсовета размещаются рекреационные объекты: кемпинги, туристическая база, по территории сельсовета проходят туристические маршруты, в том числе конный (к озеру Асликуль).

Размещение и ёмкости конкретных объектов обслуживания уточняются на последующих стадиях проектирования.

Перечень размещаемых объектов местного значения дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Общеобразовательные учреждения.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам и исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры. В с..Старосеменкино предлагается разместить детский сад на расчётный срок.

Проектом предлагается сохранить существующие учреждения, несмотря на уменьшение детей школьного возраста, в т.ч. недействующую школу в с.Новосеменкино. При улучшении демографической ситуации в перспективе потребность в ученических местах возрастет. На расчётный срок предлагается использовать программу «Школьный автобус».

Расчёт потребности в учреждениях обслуживания местного значения

таблица а)

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очередь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий, га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Учреждения народного образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 33 | 23 | - | 23/ - | 23 | 0,3 | с.Старосеменкино |
| 2 | Общеобразователь-ные школы | учащ. | 144 | 100 | 275/ 275 | - | 275 | - |  |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 10 | - | - | 10 | Встр. | В сущ. школе |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | Больницы | коек | 13,5 | 10 | - | - | - | - | В г.Белебей |
| 2 | Врачебная амбулатория | пос./ см. | 35 | 24 | - | - | - | - | В г.Белебей |
| 3 | ФАПы | объ-ект | 2 на с/с | 2 | 2/ 2 | - | 2 | - |  |
| 4 | Аптеки | объ-ект | 2 на с/с | 2 | - | - | 2 | - |  |
|  | Спортивные и физкультурные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы | м2 площ. пола | 160 | 110 | 108/ 108 | - | 108 | - |  |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1 | Клубы (в т.ч. досуговые объекты) | посет. мест | 375 | 260 | 170/ 130 | 130/ - | 260 | 0,5 | с.Новосеменкино |
| 2 | Библиотеки | тыс.т. | 6 | 4,14 | 14,0/ 14,0 | - | 14,0 | - |  |
|  | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 207 | 80/ 80 | 130/ - | 210 | 0,5 | с.Старосеменкино с.Новосеменкино д.Гусаркино |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 28 | - | 28/ - | 28 | Встр. | с.Старосеменкино |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 5 | - | 5/ - | 5 | Встр. | с.Старосеменкино с.Новосеменкино |
|  | Организации и учреждения |
| 1 | Отделение связи | объ-ект | 1на с/с | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 2 | Филиалы банков | объ-ект | 1на с/с | 1 | - | 1/ - | 1 | Встр. | с.Старосеменкино |
| 3 | Пункты охраны порядка | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ - | 1 | Встр. | с.Старосеменкино |

3.2.3. Производственное и коммунальное строительство.

Проектом предлагается оптимистичный прогноз развития сельсовета. За агропромышленным комплексом сохраняется приоритетное место.

Дополнительные рабочие места предлагается создать в малом предпринимательстве. Проектом предлагается размещение севернее с.Старосеменкино малых предприятий по заготовке и переработке сельхозпродукции.

Нефтяные скважины севернее с.Старосеменкино предлагаются к закрытию по условиям обеспечения охранных зон до жилой застройки.

Севернее д.Ключевки предлагается размещение семейной фермы.

Далее приведён расчёт потребности в складских территориях.

Расчёт потребности в складских территориях

таблица а)

| №№ | Наименование складов | Един. измер. | Ёмкость складов | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Склады общетоварные |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Продовольственных товаров | кв.м | 19 | 13,11 | 60 | 41,4 |
| 1.2. | Непродовольственных товаров | « | 193 | 133,17 | 580 | 400,2 |
|  | Итого | « | 212 | 146,28 | 640 | 441,6 |
| 2 | Склады специализированные |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Холодильники распре-делительные (для хра нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.) | тонн | 10 | 6,9 | 25 | 17,25 |
| 2.2. | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | « | 90 | 62,1 | 380 | 262,2 |
|  | Итого | « | 100 | 69 | 405 | 279,45 |
| 3 | Склады стройматериалов и твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Склады стройматери- алов (потребительск.) | кв.м | - | - | 300 | 207 |
| 3.2. | Склады твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - угля | « | - | - | 300 | 207 |
| 3.2.2 | - дров | « | - | - | 300 | 207 |
|  | Итого |  |  |  | 900 | 621 |
|  | Всего земель |  |  |  |  | 1342,05 или 0,13га |

Сохраняются существующие складские территории.

Объекты инженерного обеспечения размещаются в соответствии с проектами застройки и уточняются на последующих стадиях проектирования.

Проектные предложения по размещению новых производственных объектов местного значения

таблица б)

| № на плане | Наименование | Проектные предложения* | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.Старосеменкино |  |  |
| 4 | Малые предприятия | Новое строительство на расчётный срок | Проектируемые территории |
|  | д.Ключевка |  |  |
| 1 | Семейная ферма | Новое строительство | Проектируемые территории |

Примечание: *стоимость строительства объектов определяется рабочими проектами.

3.3 Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Общественно-деловая зона.

3. Рекреационная зона.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона специального назначения.

7. Прочие территории.

1.Жилая зона представляет собой застройку малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1-2 этажа) с приквартирными участками до 0,15га; блокированными жилыми домами; секционными жилыми домами до 5 этажей.

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

2.В  общественно-деловой     зоне     выделены     следующие

функциональные подзоны:

а)	зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные
центры регионального, поселкового, районного, местного значения).

б)	зона размещения объектов здравоохранения;

в)	зона размещения объектов социального назначения.

3.	Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, акватории рек.

4.	Производственная зона.

Здесь выделены следующие подзоны:

а)	производственные территории в пределах жилой застройки;

б)	производственные территории за пределами жилой застройки.

5.	Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генеральный план - это улицы, автомобильные дороги, коридоры магистральных сетей.

6.	Зона специального назначения.

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

7.	К прочим территориям отнесены резервные территории.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см гл VII «Инженерное обеспечение».

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект разработан на основе сложившихся планировочных структур, существующих сеток улиц и дорог. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные композиции обусловлены:

1. природными условиями;

2. сложившимся функциональным зонированием;

3. существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями к транспортным артериям населённых пунктов, имеют расчлененную планировочную структуру.

* Развитие населённых пунктов в границах месторождений ОПИ уточнить и согласовать с собственниками недр на последующих стадиях проектирования.

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

При спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования.

Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов. Тип жилых домов и их местоположение определяется заданием на проектирование на последующих стадиях.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом потребностей инвалидов, в т.ч. – специальное оборудование (пандусы, поручни и т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения центра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие планировочных  и объемно-пространственных архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых  насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так  и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

Глава IV. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территорий.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории Семёнкинского сельсовета на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:5000, с сечением сплошных горизонталей через 2,0 м.

Территория Семёнкинского сельсовета расположена на увалисто-холмистой равнине. Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, исключительный (в существующей застройке) 3,0 тыс. и максимальный – 80,0 тысячных.

Водоотвод осуществляется по лоткам проезжих частей улиц в пониженные места, где предусматриваются дождевые колодцы проектируемой ливневой канализации. . Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными. В местах пересечения улиц с речками предусматриваются водопропускные трубы или мосты.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ.

Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы.

На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть как закрытого так и открытого типа.

Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.

На следующей стадии проектирования необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений, их мощность и точку сброса очищенных стоков.

Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий перед выпуском в сеть дождевой канализации должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

Зоны затопления, подтопления

В соответствии с реестром населенных пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны подтоплений (затоплений), вызванных гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами (Постановление правительства Республики Башкортостан №22 от 30.01.2013г), на территории сельсовета указанные населенные пункты отсутствуют.

Согласно статье 67.1 Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

Назначение автомобильных магистралей – обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей между населенными пунктами, местами приложения труда, зонами отдыха. Семёнкинского сельсовета на расчетный срок осуществляются так же посредством автомобильного транспорта.

Основные проблемы существующей транспортной сети на территории Семёнкинского сельсовета вызваны следующими объективными факторами:

- неудовлетворительное состояние существующих дорог между населенными пунктами;

- недостаточная развитость сети пассажирских маршрутов и перевозок грузов на территории района;

- недостаточное количество и неудовлетворительное состояние части существующих мостовых перевозок.

- наличие водной преграды – разветвленная сеть  рек и ручьев делят территорию района на части;

- большая степень износа основных фондов всех видов транспорта.

5.1. Внешний транспорт.

В границах Белебеевского района перевозки осуществляются в основном автомобильным транспортом. В условиях социально-экономических преобразований значимость автомобильного транспорта в транспортной системе  постоянно возрастает. Быстрыми темпами растет его вклад в обеспечение мобильности населения. Повседневное массовое использование личных автомобилей является одним из главных факторов формирования нового образа жизни. Развитие рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса объективно расширяют сферу применения грузового автомобильного транспорта, что обусловлено его высокой адаптированностью к рыночным условиям. Темпы наращивания парка личных и коммерческих автомобилей позволяют говорить о массовой автомобилизации, которая носит необратимый характер.

В настоящее время владение автомобильным транспортом рассредоточено между разными организациями, включая и самих потребителей транспортных услуг. Практически все предприятия промышленности, сельского хозяйства, строительства и оптовой торговли имеют собственный автомобильный парк. Поэтому и виды автотранспортного обслуживания наиболее многообразны.

Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в районе несколько выше средней плотности по Республике, которая составляет 177км/кв.км, однако, при достаточно высокой обеспеченности автодорогами с твердым покрытием следует отметить низкий удельный вес дорог с усовершенствованным типом покрытия – всего 37% и значительный удельный вес дорог с переходным и низшим типом покрытия (63%), требующих дальнейшего совершенствования.

Если на дорогах опорной сети проезд автомобилей возможен в течение всего года, то на дорогах районного значения все еще наблюдается осенне-весеннее бездорожье. На территории Семёнкинского сельсовета имеются населенные пункты, не имеющие устойчивой круглогодичной автотранспортной связи с центрами хозяйств и районным центром – это: д.Ключевка и д.Гусаркино.

Автомобильный транспорт

Внешние   транспортно-экономические   связи   осуществляются   в   настоящее время автомобильным транспортом.

Автодорога межмуниципального значения – Белебей - Старосеменкино - Канлы-Туркеево — дорога имеет твердое, усовершенствованное покрытие, длина участка — 40,3 км.

Автодороги муниципального значения связывают сельские населенные пункты между собой, с автодорогами межмуниципального значения и далее с районным центром, и относятся к V технической категории.

Характеристика дорог Семёнкинского сельсовета

| Наименование автомобильной дороги | Наименование участка автомобильной дороги и промежуточных населённых пунктов | Эксплуатационные километры | Категория дороги | Протяжённость, км (грунтовое/ щебеночное покрытие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Межмуниципального значения |
| Белебей - Старосеменкино - Канлы-Туркеево | Белебей - Метевбаш - Старосеменкино - Каранай - Канлы- Туркеево | 40,3 | IV | 40,3/10,0 |
| Муниципального значения |
| Подъезд к Гусаркино | Подъезд к Гусаркино | 4,8 | V | 4,8 |
| Новосеменкино-гр.Буздякского р-на | Новосеменкино-гр.Буздякского р-на | 4,8 | V | 4,8 |

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов имеет асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытие.

Искусственные сооружения представлены автомобильными мостами через водные объекты, а также водопропускными трубами.

Железнодорожный транспорт.

Отсутствует на территории сельсовета.

5.2. Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами. Рельефом, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения имеют асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытия.

Проектом предлагается укрепить автомобильные связи между населенными пунктами путем строительства автомобильных дорог.

Ширина улиц в красных линиях принята – 20-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 7,5 для дублеров.

Параметры основных улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

5.3. Общественный транспорт.

Необходимость в общественном транспорте отсутствует, так как расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования не превышает 30 минутного пешеходную доступность.

Пассажирские перевозки осуществляют ГУП «Башавтотранс», ООО «Белебей-Авто Транс» и прочие мелкие перевозчики. Связь с районным центром Белебей    и столицей республики осуществляется автомобильной дорогой межмуниципального значения и рейсовыми автобусными маршрутами.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Ар.с. = 0,68 *370 = 255 авт.

что составит:

255*0,7= 179 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит: 64 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит: 13 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит: 38 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит: 64 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей: К р.с. = 255/1200 = 1 ед.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей: Р р.с. = 255/200= 1 пост.

Проектом предусматривается строительство АГЗС в юго-западной части села Старосемёнкино.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | РС |
| Население | 680 | 690 |
| Уровень автомобилизации |  | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 255 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 179 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 64 |
| В общественном центре (5%) |  | 13 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 38 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 64 |
| Мосты |  | - |

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение.

6.1.1 Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение Семёнкинского сельсовета Белебеевского района Республики Башкортостан осуществляется небольших котельных .

Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

6.1.2 Проектные решения

Расходы тепла на отопление усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок Семенкинский сельсовет Таблица 2 |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | расч. срок | 27,6 | 26,25 | 0,7 | 0,1 | 0,69 | 175,2 | 0,1 | 0,9 |
|  | сущ. положение | 16,76 | 26,25 | 0,4 | 0,1 | 0,68 | 175,2 | 0,1 | 0,6 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,8 | 0,1 |  |  | 0,1 | 1,0 |
|  | сущ. положение |  |  | 0,5 | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,7 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,7 | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,9 |
|  | сущ. положение |  |  | 0,4 | 0,0 |  |  | 0,1 | 0,6 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 1,9 | 0,2 |  |  | 0,7 | 2,8 |
|  | сущ. положение |  |  | 1,1 | 0,1 |  |  | 0,7 | 2,0 |

6.2. Газоснабжение

6.2.1 Существующее положение

Газоснабжение Семёнкинского сельсовета Белебеевского района осуществляется через АГРС «Приютово».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

6.2.2 Направление использования газа.

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

6.2.3 Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям Семенкинский сельсовет Таблица 1 |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, | сущ. положение | Расчетный срок |
|  |  | тыс. чел. |  |  |
|  |  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |
|  | Категория 1 |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 0,68 | 0,69 | 204,0 | 113,3 | 207,0 | 115,0 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 231 | 355 | 636,2 | 353,4 | 977,7 | 543,2 |
|  | Итого |  |  | 840,2 | 466,8 | 1184,7 | 658,2 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 882,2 | 490,1 | 1243,9 | 691,1 |
|  | Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 44,1 | 24,5 | 62,2 | 34,6 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 46,3 | 25,7 | 65,3 | 36,3 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,6 | 0,9 | 279,1 | 79,8 | 394,9 | 121,5 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 2,0 | 2,8 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 1207,6 | 595,6 | 1704,1 | 848,9 |

6.3.Водоснабжение.

6.3.1.Существующее положение.

В настоящее время в Семенкинском сельсовете охвачены централизованным водоснабжением с.Старосеменкино и Новосеменкино.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Для организации централизованного водоснабжения новых территорий населенных пунктов необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды либо реконструировать существующие источники.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

6.3.2.Проектное решение.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

6.3.3.Пожаротушение.

Наружное пожаротушение предусматривается от сети водопровода. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорог не ближе 2,5 м от края проезжей части. Расстояние между пожарными гидрантами принимается по п. 8.16 СП 31.13330.2012.

Согласно таблице 5 СП 31.13330.2012 расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте с населением менее 1 тыс.чел принято один с расходом воды на один пожар 5 л/с, расход воды на внутренне пожаротушение — 2,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

6.4.Водоотведение.

В настоящее время централизованная система канализования в Семенкинском сельсовете отсутствует.

Проектом предусматривается во всех населенных пунктах Семенкинского сельсовета устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СП 31.13330.2012.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблицу 1.

Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на расчетный срок строительства.

|  |  |  |  |  | Водопотребление |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/ п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | с.Старосеменкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 410 | 150 | 61,5 | 73,8 | 10,07 | 2,80 | 61,5 | 73,8 | 0,71 | 2,14 |
| 2 | д.Гусаркино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 30 | 50 | 1,5 | 1,8 | 0,41 | 0,11 | 1,5 | 1,8 | 0,02 | 0,05 |
| 3 | д.Ключевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 20 | 25 | 0,5 | 0,6 | 0,14 | 0,04 | 0,5 | 0,6 | 0,01 | 0,02 |
| 4 | д.Новосеменкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 230 | 125 | 28,75 | 34,5 | 5,78 | 1,61 | 28,75 | 34,5 | 0,33 | 1,00 |
|  | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок |  |  |  | 11,07 | 1,64 | 0,46 |  | 11,07 | 0,11 | 0,32 |
|  | Итого на расчетный срок | 690 |  |  | 121,77 | 18,03 | 5,01 |  | 121,77 | 1,17 | 3,52 |

6.5.Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей Белебеевского района производится от источников энергосистемы “Ташэнерго” (ОЭС Средней Волги) по ВЛ-220кВ Бугульма-Аксаково через п/ст.Аксаково 220/110/35/10кВ.

Система электроснабжения Семенкинского сельсовета Белебеевского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети, понижающие подстанции, распределительные сети (линии напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6-10/0,4 кВ).

Прохождение ВЛ по населенной местности выполнено в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Семенкинского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих подстанций сельсовета.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций на территории проектируемой общественной застройки:

с. Старосеменкино:

| ТП1 | 40 кВА |
| --- | --- |
| ТП2 | 40 кВА |

с. Новосеменкино:

| ТП1 | 40 кВА |
| --- | --- |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтным ВЛ-6(10) кВ;

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ.

- Реконструкция существующих трансформаторных подстанций в деревнях: Гусаркино, Ключевка.

- Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается – проектом предлагается вынос по основным улицам поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка по сельсовету приведена в таблице:

| Расчетный срок* |  |
| --- | --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Семенкинский сельсовет | 123,623 | 311,4912 |

*Без учета промышленных предприятий

6.6.Телефонизация, телевидение и радиофикация.

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Семёнкинского сельсовета Белебеевского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих телефонных станций.

Линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от проектируемых АТС и КУСов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

| Расчетный срок* |  |
| --- | --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон |
| 1 | Семенкинский сельсовет | 149 | 427 |

*Без учета промышленных предприятий

Подключение проектной территории будет осуществляться к существующей сети телефонной связи.

В соответствии с положениями «Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года» (одобрена Постановлением Правительства РБ от 30.09.2009 №370) проектом предлагается:

- замена аналогового оборудования систем коммутации каналов на оборудование нового поколения с коммутацией пакетов (NGN), дальнейшее развитие волоконно-оптической сети связи;

- создание условий для дальнейшего охвата населенных пунктов общедоступными услугами связи, предоставление новых видов услуг связи (сотовая, IP-телефония и другие), повышение качества связи в труднодоступных районах.

Теле-, радиофикация

Проектное решение

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

Проектируемое количество новых теле,- радиоточек на расчетный срок* - 200 шт.

*Без учета промышленных предприятий

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов - защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1.	Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.  Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановленные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочное  решение  проектируемых сел  основано  на комплексной оценке существующего состояния окружающей среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Определяющим фактором качества воздуха в районе является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организации и передвижных источников – транспортных средств.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок, выброс загрязняющих веществ без специального разрешения.

Создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон - необходимое условие обеспечения благоприятных жилищных условий.

Проектом предложено максимально исключить грузовое движение из селитебных территорий.

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Контроль над работой автотранспорта, перевод его на более прогрессивное топливо также служит поставленной задачей.

Проектом также предлагается:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха. Для выявления изменений состояния биосферы под влиянием деятельности человека необходима система наблюдений. Такую систему в настоящее время общепринято называть мониторингом. Мониторинг включает следующие основные направления деятельности:

- наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую природную среду и  за ее состоянием;

- оценку фактического состояния природной среды;

- прогноз развития состояния природной среды и оценку этого развития.

Таким образом, мониторинг - это система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, не включающая управление качеством окружающей среды, но дающая необходимую информацию для такого управления и выработки инженерных методов защиты окружающей среды.

Мониторинг может охватывать как локальные районы, так и земной шар в целом (глобальный мониторинг).

Чтобы обеспечить эффективную оценку и прогноз, мониторинг должен включать наблюдения за источниками загрязнения, загрязнением природной среды и следствиями  от этого загрязнения.

Наиболее универсальным подходом к определению структуры системы мониторинга антропогенных изменений является его разделение на блоки: "Наблюдения", "Оценка фактического состояния", "Прогноз состояния", "Оценка прогнозируемого состояния" .

Системы мониторинга окружающей природной среды могут быть классифицированы по выполняемым функциям на четыре класса: автоматизированные системы контроля (АСК), автоматизированные системы мониторинга (АСМ), автоматизированные комплексные системы мониторинга (АКСМ) и автоматизированные системы мониторинга и управления (АСМУ).

К  АСК относят системы мониторинга, выполняющие функции автоматического измерения и первичной обработки данный экологического контроля; такая АСК имеет в своем составе несколько автоматических постов и центр обработки информации, объединенных в локальную измерительную сеть. Автоматизированная система мониторинга реализует все функции АСК и дополнительно выполняет прогноз состояния окружающей среды; поиск “виновников” загрязнений; адаптацию математических моделей описывающих распространение загрязняющих веществ в воздухе, водоемах, почве и др. Автоматизированные системы мониторинга и управления реализуют все функции АСМ и дополнительно осуществляют компьютерную поддержку принятия оперативных управленческих решений (изменение нагрузок и (или) режимов функционирования экологически опасных производств, эвакуация населения и (или) персонала предприятия, наложение штрафных санкций на “виновников” загрязнений и т. п.). Автоматизированные комплексные системы мониторинга представляют собой объединение нескольких АСМ разнородных объектов мониторинга (вода, воздух, предприятие, поселение, город и т. п.). При создании АКСМ руководствуются рядом достаточно общих принципов: совместной межведомственной реализации системы с четким распределением функций участников разработки; временной и пространственной непрерывности измерений и оптимальности распределения результирующей информации между пользователями; макс. эффективности мониторинга при заданных ресурсных ограничениях и сохранении целостности системы; обеспечение надежности функционирования программно-техн. системы мониторинга. Кроме этого, важными принципами построение АКСМ являются системность, модульность и вертикальная (горизонтальная) совместимость с другими системами мониторинга окружающей среды.

Наблюдения за состоянием приземного атмосферного воздуха проводятся на стационарном пункте наблюдения, расположенном на площадке высотной метеорологической мачты (ВММ). Это место должно быть расположено вблизи от геометрического центра населенного пункта, внутри жилого микрорайона, ограниченного оживленными городскими автотрассами, промышленными зонами. В то же время она должна быть достаточно удалена от источников загрязнения, чтобы характеризовать  атмосферу, а не отдельный источник выбросов загрязняющих веществ. Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха комплектуется новейшими газоанализаторами с непрерывной фиксацией концентраций загрязняющих веществ.

Интенсивное воздействие человека на природу, негативные, часто необратимые последствия этого воздействия обусловливают необходимость глубокого и всестороннего анализа проблемы взаимодействия общества и природы. Такой анализ в настоящее время осуществляется в рамках природопользования. Главная задача природопользования как научного направления - поиск и разработка путей оптимизации взаимодействия общества с окружающей природной средой.

Рациональное природопользование предполагает управление природными процессами, т.е. запрограммированное воздействие на природные объекты с целью получения определенного хозяйственного эффекта.

Чтобы управление было достаточно эффективным, необходимо иметь данные о динамических свойствах этих объектов, их изменении в результате антропогенного воздействия, предвидеть последствия вмешательства человека в ход естественных процессов.

Управление природными процессами должно опираться на надежную и достоверную информацию о прошлых, настоящих и будущих состояниях природных и природно-антропогенных систем.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и возможных источников загрязнения воздуха, расположенных в границах проектирования, приведены ниже.

| № п/п, литер по плану | Наименование предприятия, учреждения и организации | Размер санитарно-защитной зоны | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с.Семёнкино |  |
| 1 | Гаражи | 50 | V |
|  | - Склады | 50 | V |
| 2 | Склады для газовых баллонов | недействующий | - |
| 3 | Зерноток | 50 | V |
|  | - Склады | 50 | V |
| 4 | - Гаражи | 50 | V |
|  | - Пилорама | 50 | V |
|  | - Мастерские | 50 | V |
| 5 | Склады школы | 50 | V |
| 6 | Склады | 50 | V |
| 7 | Пасека | 300 | - |
| 8 | Устье нефтяной скважины | 300 | III |
| 9 | Устье нефтяной скважины | 300 | III |
| 10 | Свалка | 1000 | I |
| д.Новосемёнкино |
| 1 | МТФ | 300 | III |
| 2 | ППВС | 100 | IV |
| 3 | Нефтяная скважина | 300 | III |
| 4 | Устье скважины | 300 | III |
| 5 | Пасека | 300 | - |

*Размеры санитарно-защитных зон приведены в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03

7.2. Охрана водных ресурсов.

Охрана водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территория санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

а) поверхностные воды

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ ( в редакции ФЗ от 22.10.2013 № 282-ФЗ ) п.4 ст.65 ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10км - в размере 50м;

2) от 10 до 50км - в размере 100м;

3) от 50км и более - в размере 200м.

| Водный объект | Ширина водоохраной зоны | Ширина прибрежной защитной полосы | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Курган | 100 | 50 | 20 |
| Река Чубикей | 50 | 50 | 5 |
| Река Улуелга | 100 | 50 | 20 |
| Река Чатра | 50 | 50 | 5 |
| Река Опась | 50 | 50 | 5 |
| Река Карсен | 50 | 50 | 5 |
| Река Чулпан | 100 | 50 | 20 |
| Река Ишиль | 50 | 50 | 5 |
| Река Киятаяк | 50 | 50 | 5 |
| Река Шланлыкургы | 100 | 50 | 20 |

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3º и 50 метров для уклона 3º и более.

Размер прибрежной защитной полосы – 50 м. Согласно Водному кодексу РФ, размер водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока – 50 м соответственно.

Согласно п.6 ст. 65 Водного кодекса РФ: «Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров».

В соответствии со статьей 6 (п.6) Водного кодекса Российской Федерации Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м (п. 8) Каждый гражданин в праве пользоваться (без использования механического транспортного средства) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В соответствии со статьей 65 пункту 15 в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В соответствии пункту 16 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 17 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Проектируемая ливневая канализация позволит исключить загрязнения рек поверхностными стоками.

Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут способствовать решению экологических задач.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод. В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенного пункта с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения. Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации. Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

Согласно ст. 8.2.22 СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»: при необходимости инженерной защиты о  подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Согласно ст. 65 и 67.1 Водного Кодекса РФ: в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

б) подземные воды

Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения, вокруг водных объектом должно предусматриваться водоохранное озеленение размерами согласно ст.65 Водного кодекса Российской Федерации,  со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. Также для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо устройство полного канализования населения и выполнение требований описанных в ст.59 Водного кодекса Российской Федерации.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Согласно СНиП 2.04.02-84*САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗОН согласно СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 2.04.02-84*

Поверхностные источники водоснабжения

(п.10.21.)Территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должна быть спланирована, огорожена и озеленена, при этом ограждение следует предусматривать согласно п.14.4 СНиП 2.04.02-84*.

(п.10.22.)Границы акватории первого пояса зоны обозначаются предупредительными наземными знаками и буями. Над затопленными водоприемниками водозабора, расположенными в несудоходной части водотока или водоема, должны устанавливаться буи с освещением; при расположении их в судоходной части буи устанавливаются вне судового хода.

(п.10.23.)Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

(п.10.24.) На территории первого пояса зоны:

а) запрещаются:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей иобработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

б) здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;

в) должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

г) допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

(п.10.25.) На территории второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения надлежит:

а) осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также ВОЗМОЖНЫХ изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

б) благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод и др.;

в) принимать степень очистки бытовых, производственных и дождевых сточных вод, сбрасываемых в водотоки и водоемы, отвечающую требованиям «Основ водного законодательства СССР и союзных республик» и «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами»;

г) производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

(п.10.26.) Во втором поясе зоны поверхностного источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и кругах объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

(п.10.27.) В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения в дополнение к требованиям п.п. 10.25 и 10.26 СНиП     2.04.02-84*:

- допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами санитарно-эпидемиологической службы;

- следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней;

- надлежит при наличии судоходства оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых сбросов, а дебаркадеры и брандвахты — оборудовать приемниками для сбора нечистот;

- запрещаются добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- запрещается в прибрежной полосе ширимой не менее 300 м расположение пастбищ.

(п.10.28.) На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в п. 10.25 СНиП 2.04.02-84*.

(п.10.29.) В лесах, расположенных на территории третьего пояса зоны, разрешаются продление рубок леса главного и промежуточногопользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади (лесосырьевых баз), а также лесосечного фонда долгосрочного пользования.

(п.10.30.) При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

Подземные источники водоснабжения

(п.10.31.) На территории первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны предусматриваться следующие санитарные мероприятия, указанные в пп. 10.21, 10.23 и 10.24. СНиП 2.04.02-84*.

Примечание. На водозаборах подземных вод объектов сельского хозяйства сторожевую сигнализацию допускается не предусматривать.

На территории второго пояса зоны подземных источников водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в п.п. 10.25, а, б, г и 10.26. СНиП 2.04.02-84*.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором поясе зоны, кроме указанных в п. 10.32 СНиП 2.04.02-84*, следует включать:

- выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

- регулирование бурения новых скважин;

- запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также

ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

(п.10.34.) На территории третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения следует предусматривать следующие санитарные мероприятия, указанные в п.п. 10.25, а; 10.26, б и 10.33 СНиП 2.04.02-84*.

Примечание. При использовании защищенных подземных вод и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается в пределах третьего пояса зоны размещение объектов, указанных в п. 10.26, б СНиП 2.04.02-84*.

(п.10.35.) Санитарные мероприятия во всех поясах зоны подрусловых водозаборов и участков поверхностного источника, питающего инфильтрационный водозабор или используемого для искусственного пополнения запасов подземных вод, должны приниматься такими же, как для поверхностных источников водоснабжения.

7.3 Охрана почв.

На территории района имеет место загрязнение земель нефтью, нефтепродуктами и нефтепромысловыми сточными водами в районах добычи и транспортировки нефти НГДУ Аксаковнефть и НГДУ Октябрьскнефть. Наиболее отрицательное влияние оказывают нефтепромысловые сточные воды, содержащие высокие концентрации различных солей и технологических реагентов.

На территории района эксплуатируются промысловые трубопроводы и межпоселковые газопроводы, которые являются потенциальными источниками аварий и  загрязнения окружающей среды.

Проектом предлагается закрыть на расчетный срок существующую   несанкционированную свалку в с. Старосемёнкино.

Основными направлениями охраны почв являются:

- проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами;

- защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнения тяжелыми металлами;

- принятие Закона об ответственности землепользователей за уровень плодородия и состояния почв.

7.4 Охрана растительности, лесов.

Фонд лесовосстановления составляют лесосеки сплошных рубок перспективного периода и непокрытые лесом лесные земли – гари, погибшие лесные насаждения, вырубки и прочие категории земель.

Основными мероприятиями по лесовосстановлению является сохранение хвойного подроста на вырубках в количестве, достаточном для формирования нового древостоя. На участках, где возобновления не предвидится, целесообразна посадка саженцев хозяйственно ценных и быстрорастущих пород.

К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных вырубок, сенокошения, выпаса скота;

- строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в ведении лесничества, осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

- тушение лесных пожаров;

- противопожарная профилактика (опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.).

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах лесничества осуществляется:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

7.5 Санитарная очистка территории.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых коммунальных отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

Согласно Государственной программы "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан" (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. N 61):

Цели: повышение уровня экологической безопасности республики; сохранение ее природных систем; обеспечение экономики республики общераспространенными полезными ископаемыми и соответствующей геологической информацией о недрах; рациональное водопользование при сохранении водных экосистем; сохранение биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов; обеспечение эффективной деятельности органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды

Задачи: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики республики, проведения предупредительных и надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и ее рационального использования; предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий; получение всесторонних и полных сведений о флоре и фауне республики; повышение уровня экологической культуры и образования населения; обеспечение сохранения биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов на территории республики; повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Генеральным планом СП Черкасский  сельсовет в соответствии с Государственной программой "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан" (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. N 61), «Схемой территориального планирования МР Уфимский район Республики Башкортостан» предлагается:

- ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на 1 очередь (ближайшие 5 лет);

- вывоз ТКО на действующий полигон;

- рекультивация существующих свалок ТКО;

- организация селективного сбора мусора с разделением на пищевые и непищевые отходы. (Этот метод является более эффективным, чем система раздельного сбора мусора по компонентам. Пищевой мусор идет на захоронение и/или компостирование, непищевой – на сортировку.)

В данной таблице расчет накопления твердых коммунальных отходов произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

| Коммунальные отходы | Количество коммунальных отходов |
| --- | --- |
|  | кг | л |
|  | на 1 чел/год | всего в год тыс.кг | на 1 чел/год | всего в год тыс. л |
|  |  | расчетный срок |  | расчетный срок |
| Твердые: |  |  |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом | 190 | 131 | 900 | 621 |
| от прочих жилых домов | 300 | 207 | 1100 | 759 |
| Общее количество по городскому округу, поселению, с учетом общественных зданий | 280 | 193 | 1400 | 966 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | - | 2000 | 1380 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 3 | 8 | 5 |
| Итого |  | 534 |  | 3726 |

Морфологический состав ТКО

| Компонент | % по массе | Расчетный срок, тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27-37 30 | 0,84 |
| Бумаги, картон | 37-41 40 | 1,12 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,3 |
| Металлолом | 4-6 5 | 0,14 |
| Текстиль | 3-5 5 | 0,14 |
| Кости | 1-2 2 | 0,02 |
| Стекло | 2-3 3 | 0,025 |
| Кожа, резина | 0,5-1 1 | 0,02 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 1 | 0,02 |
| Пластмасса | 5-6 5 | 0,14 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,02 |
| Отсев | 5-7 5 | 0,14 |
| Всего | 100 | 1,031 |

Жидких отходов  - 3,7 тыс.л. – на расчетный срок при отсутствии бытовой канализации в индивидуальном жилом фонде. Твердых отходов 0,5 тыс.тонн – на расчетный срок при условии полной канализации сельского поселения.

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие нечистоты ассенизационным транспортом вывозятся на сливную станцию (г.Белебей) или на поля запахивания. Последние работают по принципу полей ассенизации.

###### В Белебеевском районе организацией, выполняющий функции по сбору, вывозу, сортировке и размещению отходов, а также эксплуатирующий и содержащий полигон, который используется для утилизации твердых бытовых отходов, является Общество с ограниченной ответственностью «ЖилВодСервис».

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1,33 т.чел.х 50 кг/год = 0,067 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Селективный сбор ТКО

Проектом предлагается:

-организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

-создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

-создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

-при установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

-контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

-контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

-конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

-пункты приема вторсырья размещаются в  пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб поселения.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Бкон = Пгод х T х К1/ (365 х V), где

Пгод — годовое накопление ТКО, м3

Т — периодичность удаления отходов, сут

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25

V — вместимость контейнера, м3

Ботн. х К2, где К2 равен 1,05, учитывает число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.

Бкон. = ((1,256х1х1,25) / 365х0,75)х1,05 = 15 контейнеров  (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается).

Ббунк. = ((0,081х1х1,25) / 365х1,5)х1,05 = 2 бункера.

В связи с рассредоточенностью населенных пунктов общая потребность в мусорных контейнерах и бункерах для крупногабаритного мусора составит не менее 1 на населеный пункт (7 шт.).

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО: М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп), где

Пгод — количество коммунальных отходов подлежащих вывозу в течении года, м3

Псут — емкость кузова данного вида мусоровоза, м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут = РхЕ, где

Р -число рейсов в сутки

Е -количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где

Т — продолжительность смены, час.

Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.

То — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.

Тпог. - продолжительность погрузки, час.

Траз. - продолжительность разгрузки, час.

Тпрб. - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р=(8-(0,5+1,0))/(0,5+0,5+1)=3,0— число рейсов

Псут = 3х20,6 = 61,8 м3 — суточная производительность мусоровоза

М=2 мусоровоза.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

7.6 Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в районе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 500 Кв, 110 Кв, 35 Кв. В целях защиты населения устанавливаются охранные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 25 м для ВЛ 500 Кв, 20 м для ВЛ 110 Кв, 15 м для ВЛ 35 Кв.

Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости от мощности трансформаторов.

7.7 Охрана от транспортных коммуникаций

Охрана от транспортных коммуникаций включает в себя защиту от негативного воздействия автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта.

Количество вредных выбросов зависит от интенсивности и режима движения автомобилей. Режим движения автомобилей, в свою очередь, зависит от дорожных условий: радиусов вертикальных и горизонтальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, величины продольных уклонов, ровности и шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне.

Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и непрерывность движения транспортного потока. Наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости автомобилей 60-70 км/ч. Существующее состояние сети автодорог не обеспечивает такие скорости. Так, на дорогах с переходным покрытием скорость движения составляет 20-40 км/ч, на грунтовых дорогах - 10-20 км/ч.

Основными направлениями развития транспортного комплекса в сельсовете  являются:

- создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами;

- организации межгрупповых и внутригрупповых поездок населения к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания;

- развитие экономических, торговых и культурных связей между районными центрами;

- возможность выхода на внешние трассы;

- обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий;

- повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий;

- организация придорожных сервисов, предприятий по обслуживанию автомобилей.

Вдоль автомобильных дорог межмуниципального и районного значения, проходящих по сельхозугодьям,  предусматриваются санитарно-защитные полосы шириной 10-40 м от границы полосы отвода по обеим сторонам дороги, свободные от посадок сельскохозяйственных культур, или посадка 2-3 рядов зеленых насаждений. Это позволит снизить уровень загрязнения почвы придорожной полосы на 30-40%.

Зеленые насаждения вдоль дорог являются защитными мероприятиями по снижению запыленности окружающей местности. Среднегодовая запыленность придорожной полосы составляет 10-30 тонн для грунтовых дорог и 5-10 тонн для дорог с переходным типом покрытия в расчете на 1 км протяжения, что превышает предельно допустимую концентрацию соответственно в 5-15 раз и в 3-5 раз в зависимости от интенсивности движения и состояния покрытия.

Проектом предусмотрена замена грунтовых покрытий на твердые на автодорогах, проходящих через населенные пункты и через угодья, предназначенные для выращивания ценных сельскохозяйственных культур.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сел Семёнкинского сельсовета.

8.1. Пожарная безопасность

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года действует с 1 января 2010 года.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

1.      нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

2.        создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

3.        разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

- государственная противопожарная служба;

- муниципальная пожарная охрана;

- ведомственная пожарная охрана;

- частная пожарная охрана;

- добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

-организация и осуществление профилактики пожаров;

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

-организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

8.2. Планировочные меры пожарной безопасности

Планировка и застройка территории сел Семёнкинского сельсовета осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

  - применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих

ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5. применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в состоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.

Пожарное депо размещается на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Расход воды на наружное пожаротушение в сельсовете Белебеевского района осуществлен по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VI, п.6.3 Водоснабжение).

8.3 Мероприятия по защите территории сел Семёнкинского сельсовета от стихийных бедствий природного характера.

Природные чрезвычайные ситуации для Белебеевского района не представляют большую вероятность. Природные чрезвычайные ситуации обусловлены половодьем, дождевыми паводками, заморозками, ледовыми заторами, сильной метелью, сильным ветром, снегопадами, сильными дождями, градом, лесными пожарами и карстовыми явлениями.

По прогнозам чрезвычайных ситуаций Белебеевский район наиболее подвержен в зимние месяцы – штормовым ветрами и метелям, в весеннее-осенний период при малом количестве осадков – возникновению лесных пожаров.

Анализ основных тенденций динамики и развития чрезвычайных ситуаций в Белебеевском районе, обусловленных опасными природными явлениями, показал, что их количество в ближайшие годы не превысит среднемноголетних значений. При этом уровень чрезвычайных ситуаций ожидается не выше локальных.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых

возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Комплекс мероприятий по защите населения включает:

- Оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся условиях;

- Эвакуационные мероприятия;

- Меры по инженерной защите населения;

- Меры радиационной и химической защиты;

- Медицинские мероприятия

- Подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

8.4 Мероприятия по защите территории сел Семёнкинского сельсовета от стихийных бедствий техногенного характера.

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:

- чрезвычайные ситуации связанные с нарушениями линий тепло-, водо-, газо- и электроснабжения населенных пунктов вследствие возросших нагрузок на изношенные тепловые сети при понижении температуры воздуха, обрывом воздушных линий электроснабжения или их перехлест при сильных метелях;

- пожары (взрывы) в жилых  и административных зданиях в результате использования нагревательных приборов и нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления;

- ДТП, при движении автотранспорта в условиях снегопада и метели с ухудшением видимости;

- нарушения в работе коммунальных служб, вызванные снегопадами и гололедными явлениями;

- аварии на трубопроводном транспорте и на производственных объектов нефтяной и химической отраслей.

Комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера перечислен в главе VIII п.8.3.

Глава IX. Основные технико-экономические показатели.

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. | Расчётный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория в границах сельсовета всего, в том чис-ле по функциональному использованию: | га/% | 7406,1/ 100,0 | 7406,1/ 100,0 |
| 1.1 | Территории населённых пунктов всего, из них: | « | 262,9/ 3,5 | 341,4/ 4,6 |
| 1.1.1 | с.Старосеменкино | га | 125,3 | 160,1 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 12,0 |
| 1.1.2 | д.Гусаркино | « | 30,2 | 41,6 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 1,6 |
| 1.1.3 | д.Ключевка | « | 8,0 | 19,8 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 1,4 |
| 1.1.4 | с.Новосеменкино | « | 99,4 | 119,9 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 7,0 |
| 1.2 | Из территорий населённых пунктов всего новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 22,0 |
| 1.3 | Территории за чертой населённых пунктов всего, в том числе: | га/% | 7143,2/ 96,5 | 7064,7/ 95,4 |
| 1.3.1 | -леса | га | 3842,2 | 3842,2 |
| 1.3.2 | -территории производствен-ных предприятий за чертой населённых пунктов | « | 8,3 | 13,7 |
| 1.3.3 | -кладбища за чертой населённых пунктов | « | 3,5 | 4,0 |
| 1.3.4 | -прочие | « | 3289,2 | 3204,8 |
| 2 | Население всего по с/с | тыс. чел. | 0,68 | 0,69 |
| 2.1 | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | с.Старосеменкино | « | 0,39 | 0,41 |
| 2.1.2 | д.Гусаркино | « | 0,03 | 0,03 |
| 2.1.3 | д.Ключевка | « | 0,02 | 0,02 |
| 2.1.4 | с.Новосеменкино | « | 0,24 | 0,23 |
| 2.2 | Плотность населения средняя | чел./кв.км | 9 | 9 |
| 3 | Жилой фонд, всего в том числе: | тыс.кв.м/ квартир, шт. | 16,76/ 231 | 27,6/ 355 |
| 3.1 | Жилой фонд по населённым пунктам: |  |  |  |
| 3.1.1 | с.Старосеменкино | « | 9,06/ 120 | 16,4/ 202 |
| 3.1.2 | д.Гусаркино | « | 0,77/ 17 | 1,2/ 23 |
| 3.1.3 | д.Ключевка | « | 0,32/ 7 | 0,8/ 14 |
| 3.1.4 | с.Новосеменкино | « | 6,61/ 87 | 9,2/ 116 |
| 3.2 | Новое строительство всего, в том числе по населённым пунктам: | « | - | 10,84/ 124 |
| 3.2.1 | с.Старосеменкино | « | - | 7,34/ 82 |
| 3.2.2 | д.Гусаркино | « | - | 0,43/ 6 |
| 3.2.3 | д.Ключевка | « | - | 0,48/ 7 |
| 3.2.4 | с.Новосеменкино | « | - | 2,59/ 29 |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность средняя | кв.м/ чел. | 24,6 | 40,0 |
| 4 | Ориентировочная стоимость стр.-ва (жилищное стр.-во и инфраструктура)* | млн. руб. | - | 758,8 |

Примечание: *требуется уточнение по рабочим проектам

Глава Х. Сведения о переводе земель в иную категорию

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируются перевести в иную категорию

| Населённый пункт | Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода (га) | Категория перевода | Кадастровая стоимость руб/кв.м | Форма собственности | Вид использования (наст.), права | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старо-семёнкино | 02:09:100401 | 30,38 | Земли населенных пунктов | 0,45 | муниципальная | Пашня (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| Старо-семёнкино | 02:09:100601:19 | 2,6 | Земли населенных пунктов | 1,45 | муниципальная | Пашня (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| Старо-семёнкино | 02:09:100801:11 | 3,9 | Земли населенных пунктов | 2,1 | муниципальная | Пашня (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| Ново-семёнкино | 02:09:100601 | 21,72 | Земли населенных пунктов | 1,45 | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| Гусаркино | 02:09:000000:426 | 8,1 | Земли населенных пунктов | 1335,37 | муниципальная | Земли поселений (для общего пользования) | Малоэтажное строительство |
| Ключевка | 02:09:100802 | 6,4 | Земли населенных пунктов | 1,45 | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| Ключевка | 02:09:100801:11 | 5,4 | Земли населенных пунктов | 2,1 | муниципальная | Пашня (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
|  | ИТОГО: | 78,5 |  |  |  |  |  |

Мелиоративные системы отсутствуют.

Строительство новых дорог на планируется.

Разработку градостроительной документации  на последующих стадиях проектирования необходимо согласовать с Министерством сельского хозяйства РБ в части изменения границ земель сельхозназначения.