Приложение № 1

к Постановлению Администрации сельского поселения

Семенкинский сельсовет муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан

от 08.05.2018 № 28

Инструкция

по сбору, хранению, учёту и сдаче на переработку отработанных аккумуляторных батарей

1. Общие положения

1.1.	Отходы    II        класса    опасности     (высоко    опасные)-    отработанные
аккумуляторные       батареи с неслитым электролитом - подлежат сбору, хранению, учёту
и сдаче на переработку.

- Отработанная аккумуляторная батарея (АКБ) - аккумуляторная батарея,
которая не может быть использована по своему прямому назначению и должна быть
утилизирована.

- Серная кислота, которая находиться в отработанном аккумуляторе, опасна для
окружающей среды кислотным отравлением. Загрязнение кислотой и свинцом (который
тоже    содержится    в    отработанных    аккумуляторах)    малопоправимы    и    оказывают
негативное воздействие не только на окружающую среду, но и на организм человека -
свинцовое отравление (перевозбудимость, быстрая утомляемость организма).

2.  Условия хранения отработанных аккумуляторных батарей.

- Сбор   отработанных  АКБ   осуществляется  на  месте   их  образования.   Сбор
осуществляется раздельно от других отходов производства и потребления.

- При  сборе   отработанных  АКБ   следует  соблюдать  условие  герметичности
аккумулятора, во избежание вытекания электролита (следить за тем, чтобы все пробки
были плотно закрыты и затянуты).

- Отработанные АКБ не должны подвергаться механическому воздействию.

- Отработанные АКБ должны храниться в специально предназначенном для этого
помещении. Помещение должно быть удалено от административно - бытовых зданий.

- Отработанные АКБ, как отходы II класса опасности хранятся в закрытой таре
(мет. бочка,   мет. контейнер, дер. коробка и др.), которая должна стоять на специальном
поддоне, исключающем пролитие электролита (края поддона не меньше 5 см).

- Помещение, предназначенное для хранения отработанных АКБ должно иметь возможность проветриваться.

- Исключить попадание воды и посторонних предметов в тару и помещение,
предназначенное для хранения отработанных АКБ.

- Слив электролита с отработанного АКБ производить только на поддоне, для
исключения возможности его пролива и загрязнения ОС.

- Для  ликвидации   возможной   аварийной  ситуации,   связанной   с   проливом
электролита, в помещении, предназначенном для хранения необходимо предусмотреть
наличие необходимого количества извести, соды, воды для нейтрализации.

- В   случае   розлива   электролита,   пролитый   электролит   следует   засыпать
опилками,  затем  опилки  собрать  и удалить  из  помещения.  Места,   где  был  разлит
электролит, нейтрализовать раствором кальцинированной соды, затем промыть водой и
досуха   вытереть  тряпкой.   Все  работы   производить   в   перчатках.   Перед  удалением
электролита в канализацию его следует нейтрализовать раствором кальцинированной
соды.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:   Хранение   в   местах,   к   которым   имеют  доступ   дети;
Хранение на грунтовой поверхности и под открытым небом; Хранение вместе с другими
отходами;

3.  Учёт отработанных аккумуляторных батарей

- Учёт наличия и движения отработанных АКБ организуется на всех предприятиях
(организациях,   учреждениях)   независимо   от   форм   собственности   и   ведомственной
принадлежности.

- Учёт ведётся в специальном журнале, где в обязательном порядке отмечается
движение целых АКБ отработанных АКБ. Примерная форма журнала учёта движения
АКБ и свинецсодержащих изделий на предприятии приведены в приложении №3.1.

- Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены.

3.4.	Журнал учёта должен заполняться ответственным лицом (на промышленной
базе, на участке строительства). Вносятся данные о поступивших целых и отработанных
АКБ. Обязательно указывается марка АКБ, количество, дата приёмки и лицо которое
принесло АКБ.

4. Порядок сдачи и перевозки отработанных аккумуляторных

батарей.

4.1.	Отработанные АКБ сдаются на утилизацию в специализированную организацию по мере накопления, но не реже 1 раза за отчётный период.

- Отработанные АКБ принимаются очищенными от грязи и мусора.

4.3  Перевозка отработанных АКБ на склад производиться силами специализированной организации.

4.4.	При   перевозке   должны   соблюдаться   следующие   требования:   перевозка осуществляется специальным транспортом;   Загрузка отработанных АКБ в транспортное средство  выполняется  бережно,  бросать АКБ  запрещается;  Укладка  осуществляется, таким образом, чтоб при движении транспортного средства отработанные АКБ не могли выпасть и разбиться;

4.5.	При сдаче отработанных АКБ нужно получить от специализированной организации справку и акт выполненных работ, которые являются подтверждающими документами.

Управляющий делами                                                                        Борисова О.А.