Приложение № 3

к Постановлению Администрации сельского поселения

Семенкинский сельсовет муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан

от 08.05.2018 № 28

Инструкция о порядке обращения с отработанными маслами

- Отработанные    масла    при    неправильном    обращении    являются
источником  повышенной  опасности  в   связи   с  возможностью  загрязнения
помещений,   территорий,   почвы,   воды.   Отработанные   масла   относятся   к
отходам третьего класса опасности.

- Первичный    сбор    отработанных    масел    должен    осуществляться
раздельно от других отходов в специально предназначенные герметически
закрываемые емкости. Емкости для сбора и временного хранения отработанных
масел должны находиться  производственной зоне.   Емкости с отработан-ными    маслами    должны     быть     оборудованы    металлическими
поддонами. Поддон должен обеспечивать удерживание масла в случае перелива
не менее  5% объема.    Помещение для хранения отработанных
масел должно иметь возможность проветриваться.

- При хранении емкостей с отработанными маслами необходимо следить
за  их  герметичностью,   не   допускать   случаев   загрязнения   отработанными
маслами компонентов окружающей среды.

- При транспортировке отработанных масел пробки бочек необходимо
плотно затягивать. Чтобы предотвратить течь или деформацию тары во время
перевозки,    в    бочке   оставляется   достаточное   пространство    с   учетом
коэффициента расширения жидкости.

- При обращении с отработанными маслами запрещается:

- устанавливать  емкости с отработанными маслами вблизи нагретых поверхностей;

-	хранить   емкости  с  отработанными  маслами  совместно  с  другими
материалами и веществами;

- сливать масла в канализацию, на почву, водные объекты, сжигать;

- привлекать для работ с отработанными маслами лиц, не прошедших
предварительный инструктаж, и лиц моложе 18 лет.

6.В местах хранения должны быть вывешены инструкции о порядке
обращения с отработанными маслами и по противопожарному режиму.

- Для ликвидации возможных разливов должен иметься ящик с песком и
лопата.

При обнаружении разлива отработанного масла необходимо:

- прекратить доступ людей к месту разлива;

- поставить в известность руководителя организации;

- место разлива масла обильно засыпать имеющимся в запасе песком;

-	собрать   песок  с  помощью  лопаты   в   предназначенную   для  этого
герметичную   емкость   (для   дальнейшего   обезвреживания   данный   песок
передается   в   специализированные   организации,   имеющие   лицензию   на
деятельность  по  сбору,  использованию,  обезвреживанию,  транспортировке,
размещению   опасных  отходов   и  специализирующиеся  на  обезвреживании
замазученных грунтов);

- в случае разлива в помещении тщательно вымыть загрязненный участок
мыльной водой;

- проветрить помещение.

Управляющий делами                                                                        Борисова О.А.

3

3