Администрация сельского поселения Семенкинский сельсовет

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

# УТВЕРЖДАЮ

# Глава сельского поселения

_________А.М. Никитин

«___»___________2018 г

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

с. Старосеменкино

2018 г.

Содержание

| 1 | Назначение и область применения. Нормативные ссылки | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Общие положения | 4 |
| 3 | Сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников | 5 |
| 4 | Сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их источников | 7 |
| 5 | Сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения | 8 |
| 6 | Сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление Производственного экологического контроля | 10 |
| 7 | Сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации | 12 |
| 8 9 | Сведения о периодичности и методах осуществления производственного экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений Лист ознакомления | 13 16 |

Введение

Настоящая программа производственного экологического  контроля разработана согласно требованиям ст.67 Федерального закона от 10.01.2002 №7 –ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 31.12.2018 г.) и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018 г. N 74 “Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля”.

1 Назначение и область применения. Нормативные ссылки

1.1  Настоящая Программа - это документ, который регулирует  порядок осуществления  производственного экологического контроля в Администрации СП Семенкинский сельсовет МР Белебеевский район РБ.

1.2  Подлинник  Программы  в бумажной форме хранится у разработчика.

Нормативные ссылки

Федеральный  закон от 10.01.2002 №7 –ФЗ ст.67  «Об охране окружающей среды».

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018 г. N 74 “Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля”.

2  Общие положения

Администрация сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан выполняет деятельность органов местного самоуправления сельских поселений и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом.

Юридический адрес: 452034, Россия, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Старосеменкино, ул. Центральная,29.

Фактический адрес : 452034, Россия, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Старосеменкино, ул. Центральная,29.

Реквизиты Администрации СП Семенкинский сельсовет МР Белебеевский район РБ:

| ИНН | 0209001052 | КПП | 025501001 | ОГРН | 1020201582125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКПО | 04281970 | ОКОПФ | 75404 | ОКФС | 14 |
| ОКВЭД | 85.11.35 | ОКОНХ |  | ОКАТО | 80209831000_______ |

Руководитель:   глава сельского поселения Никитин Анатолий Маркелович.

Объект  относится к III категории объектов негативного воздействия на окружающую среду и подлежит региональному экологическому надзору.

Дата постановки на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду – 17.01.2017 г.

Код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: 80-0202-003228-П.

Отчет об организации и проведении производственного экологического контроля направляется ежегодно до 25 марта в Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, ответственный за выполнение и направление учета –землеустроитель 1категории Никитина Т.А.

3  Сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников

Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Администрации СП Семенкинский сельсовет МР Белебеевский район РБ выполнена в марте 2018  г.

Разработан Проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В настоящее время проходит процедура согласования проекта для получения Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В результате проведенной инвентаризации источников выбросов  в 2018 г. выявлено 4 источника выбросов загрязняющих веществ. Из них: организованных источников - 2; неорганизованных источников – 2.

Всего от всех источников выбросов  учреждения выделяется 6 загрязняющих веществ.

Суммарное количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в целом по учреждению  на существующее положение составляет 0,097053 тонны в год (в том числе твердых – 0,000026 т/год, жидких/газообразных – 0,097027 т/год.).

На площадке №1 по адресу: 452034, Россия, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Старосеменкино, ул. Центральная,29   в  административных помещениях учреждения производится работы по приему населения, оформлению документов, решению вопросов местного самоуправления. Для теплоснабжения функционирует котельная, работающая на природном газе (Ист.0001). Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу с дымовыми газами являются: диоксид и оксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирен. Автотранспорт предприятия находится в гараже (Ист. 6001), при работе автомобилей выделяются следующие вещества: диоксид и оксид азота, оксид углерода, ангидрит сернистый, бензин (нефтяной, малосернистый).

На площадке №2 по адресу: 452034, Россия, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Старосеменкино, ул. Дружбы,33 находится отапливаемый пожарный гараж. Для теплоснабжения функционирует котельная, работающая на природном газе (Ист.0002). Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу с дымовыми газами являются: диоксид и оксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирен. В гараже (Ист. 6002),  находится  пожарная машина ЗИЛ -131 (АЦ), при работе двигателя выделяются следующие вещества: диоксид и оксид азота, оксид углерода, ангидрит сернистый, бензин (нефтяной, малосернистый).

Таблица 1.  Сведения о стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| № п/п | Тип стационар-ного источника выброса | Порядковый номер источника выброса, цех | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м | Объем ГВС, (м3/с) | Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | код ЗВ | наименование ЗВ | фактическая масса, т/год | мощность выброса ЗВ, г/с |
| 1 | Дымовая труба | 0001, котельная администра-тивного здания | 4,0 | 0,2 | 0,01 | 0301 0304 0337 0703 | азота диоксид азота оксид углерод оксид бенз/а/пирен | 0,012918 0,002099 0,050637 0,000000004 | 0,0007116 0,0001156 0,0027894 0,0000000002 |
| 2 | Неорганизован-ный источник | 6001, гараж в администра-тивном здании | 5,0 | 0,18 | 0,003 | 301 304 330 337 2704 | азота диоксид азота оксид ангидрид сернистый углерода оксид бензин (нефтяной) | 0,000049 0,000008 0,000024 0,006718 0,000673 | 0,0001316 0,0000214 0,0000619 0,022919 0,0020521 |
| 3 | Дымовая труба | 0002, котельная в пожарном гараже | 7,2 | 0 | 0 | 0301 0304 0337 0703 | азота диоксид азота оксид углерод оксид бенз/а/пирен | 0,004386 0,000713 0,01762 0,000000001 | 0,0002418 0,0000393 0,0009715 0,00000000006 |
| 4 | Неорганизован-ный источник | 6002, пожарный гараж | 5,0 | 0 | 0 | 301 304 330 337 2704 | азота диоксид азота оксид ангидрид сернистый углерода оксид бензин (нефтяной) | 0,000017 0,0000027 0,000002 0,001033 0,000153 | 0,0001563 0,0000254 0,0000186 0,0095663 0,0014186 |

4  Сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их источников

Для питьевого и хозяйственного водоснабжения используется питьевая вода из родника №1352 (бассейн р. Улуелга) по договору водопользования № 02-10.01.01.02.015-Р-ДХИО-С-2017-03830/00 от 26.12.2017 г.

Таблица 3.  Контролируемые показатели воды для производственного водоснабжения

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Периодичность испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Родник №1352 | примечание |
| 1 | ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-, изомеры) | мг/л | ежегодно | Услуги по договору с аккредито-ванной лаборато-рией |
| 2 | ДДТ и его метаболиты | мг/л | ежегодно |  |
| 3 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | ежегодно |  |
| 4 | Общая минерализация(сухой остаток) | мг/л | ежегодно |  |
| 5 | Жесткость | о Ж | ежегодно |  |
| 6 | Окисляемость перманганатная | мг/л | ежегодно |  |
| 7 | Нефтепродукты, суммарно | мг/м3 | ежегодно |  |
| 8 | Поверхностно-активные в-а(ПАВ), анионо-активные | мг/л | ежегодно |  |
| 9 | Фенольный индекс | мг/л | ежегодно |  |
| 10 | Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | мг/л | ежегодно |  |
| 11 | Нитриты | мг/л | ежегодно |  |
| 12 | Нитраты | мг/л | ежегодно |  |
| 13 | Сульфаты | мг/л | ежегодно |  |
| 14 | Хлориды | мг/л | ежегодно |  |
| 15 | Фториды | мг/л | ежегодно |  |
| 16 | Бенз(а)пирен | мг/л | ежегодно |  |
| 17 | Алюминий | мг/л | ежегодно |  |
| 18 | Хром | мг/л | ежегодно |  |
| 19 | Марганец | мг/л | ежегодно |  |
| 20 | Железо | мг/л | ежегодно |  |
| 21 | Медь | мг/л | ежегодно |  |
| 22 | Цинк | мг/л | ежегодно |  |
| 23 | Мышьяк | мг/л | ежегодно |  |
| 24 | Ртуть | мг/л | ежегодно |  |
| 25 | Свинец | мг/л | ежегодно |  |
| 26 | Гептпхлор | мг/л | ежегодно |  |
| 27 | Общее микробное число | КОЕ/мл | ежеквартально |  |
| 28 | Общие колиморфные бактерии | бактерий в 100 мл | ежеквартально |  |
| 29 | Общие колиморфные бактерии | бактерий в 100 мл | ежеквартально |  |
| 30 | Термотолерантные колиморфные бактерии | бактерий в 100 мл | ежеквартально |  |

5   Сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения

Проект  нормативов образования отходов и лимитов на их размещение  разработан и находится на рассмотрении в Туймазинском  территориальном управлении Министерства природопользования и экологии   Республики Башкортостан.

В области обращения с опасными отходами при осуществлении производственного экологического  контроля регулярному наблюдению подлежат нормируемые параметры и характеристики объектов временного хранения  (складирования) отходов на площадке:

- технологических процессов и оборудования, связанных с образованием отходов;

- системы движения отходов;

- объекты временного хранения отходов на промышленной площадке.

Порядок производственного экологического контроля предусматривает контроль соблюдения экологических и санитарных правил в процессах образования, сбора, временного хранения и транспортирования отходов производства и потребления.

Накопление и хранение отходов на территории учреждения допускается временно (на срок не более одиннадцати месяцев, в редакции  Федерального закона от 29.12.2017 №458-ФЗ).

Ответственные лица за учет образования, безопасное хранение, передачу отходов на переработку, утилизацию или захоронение назначаются приказом по учреждению.

Договорная работа по размещению и утилизации отходов ведется с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Администрация СП Семенкинский сельсовет МР Белебеевский район РБ не имеет установок по обработке, утилизации и обезвреживании отходов; не использует образующиеся в ходе своей хозяйственной деятельности  отходы; не имеет собственных объектов размещения отходов.

Таблица 5   Перечень образующихся в процессе хозяйственной деятельности видов отходов

| № п/п | Перечень образующихся отходов | Код по ФККО | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | 1 |
| 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 | 2 |
| 3 | Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | 3 |
| 4 | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 9 21 130 02 50 4 | 4 |
| 5 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | 4 |
| 6 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 | 5 |
| 7 | Смет с территории предприятия практически неопасный | 7 33 390 02 71 5 | 5 |

6   Сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление  производственного экологического контроля

Ответственность за организацию и техническое обеспечение производственного экологического контроля возложена на главу сельского поселения Семенкинский сельсовет.

Руководители и специалисты учреждения, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказывать негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Таблица 6. Сведения по осуществлению производственного экологического контроля

| № п/п | Наименование подразделения Ответственное должностное лицо | Обязанности должностного лица |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава сельского поселения | Руководит работой по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Несет ответственность за организацию и техническое обеспечение производственного экологического контроля. Проводит анализ причин нарушения законодательства в области экологического законодательства, организовывает и контролирует выполнение мероприятий по устранению нарушений. Обеспечивает своевременное перечисление установленных на платежей за загрязнение окружающей среды и платежей сторонним организациям за предоставление услуг в области экологии. Обеспечивает выполнение предписаний уполномоченных органов экологического контроля. |
| 2 | Землеустроитель 1 категории | Организует и проводит комплексные и целевые проверки состояния охраны окружающей среды, выявляет факторы, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и здоровье работников. Организует контроль за образующимися и размещаемыми отходами производства и потребления. Организует соблюдение нормативов ПДВ, лимитов размещения отходов производства и потребления. Обеспечивает соблюдение экологических требований при разработке регламентов технологических процессов, технологических инструкций. Выполняет расчет размера платы за негативное воздействие на окружающую среду, заполняет декларацию и предоставляет в Управление Росприроднадзора по РБ. Организует инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (один раз в пять лет), разработку проекта нормативов ПДВ. Составляет и своевременно предоставляет в контролирующие органы отчетность по формам: 2ТП (водхоз), 2ТП (воздух), 2ТП (отходы), в бумажном варианте и электронной версии. Ведет журнал первичного движения отходов в бумажном и электронном виде. Контролирует выполнение планов природоохранных мероприятий. Контролирует выполнение предписаний уполномоченных органов экологического контроля, приказов управляющего филиалом по вопросам охраны окружающей среды и рациональному использованию природных и энергетических процессов. Контролирует сбор, временное хранение отходов производства и потребления на филиале, а также передачу их на утилизацию в организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности. Организует подготовку и заключение договоров на передачу отходов производства и потребления, с оформлением необходимых отчетных документов. Организует подготовку и переподготовку руководителей и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в аккредитованных образовательных учреждениях. Проводит анализ причин нарушения законодательства в области экологического законодательства, организовывает и контролирует выполнение мероприятий по устранению нарушений. Проведение мониторинга воды с родников, согласно условиям договора водопользования с привлечением сторонних аккредитованных лабораторий. Обеспечивают учет движения отходов производства и потребления, организуют своевременный вывоз и передачу отходов производства и потребления специализированным организациям. Принимают меры по предотвращению загрязнений и захламления отходами территории и участков. Осуществляет учет объемов водопотребления; осуществляет надзор за техническим состоянием, эксплуатацией сетей водоснабжения; обеспечивает организацию и своевременное проведение ремонтных работ. |

7  Сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации

К осуществлению экоаналитического производственного  контроля на договорных условиях могут привлекаться сторонние аккредитованные испытательные лаборатории.  Аккредитованные испытательные лаборатории проводят испытания и измерения в пределах своей области аккредитации.

Экоаналитический контроль соблюдения природоохранных нормативов воздействия на окружающую среду осуществляется непосредственно на источниках негативного воздействия на окружающую среду, входящих в состав контролируемого объекта.

Процедура проведения мероприятий по экоаналитическому контролю должна включать следующие этапы:

- установление нормативов значения контролируемого показателя воздействия на окружающую среду согласно разрешительной документации;

-  первичный осмотр источника негативного воздействия на окружающую среду и регистрацию технологических параметров его работы в момент проведения проверки;

- контроль правильности расположения точек отбора проб;

- в случае отбора проб – их регистрацию, консервацию, транспортировку для анализа и лабораторный анализ;

- в случае использования инструментальных методов, в том числе автоматических приборов непрерывного действия;

- фиксацию результатов измерений;

-  в случае использования расчетных или расчетно-аналитических методов – фиксацию технологических параметров работы источников воздействия, необходимых для проведения расчетов;

- расчет фактических значений нормируемых параметров воздействия на окружающую среду и их сравнение со значениями, установленными в разрешительной документации;

- оформление актов отбора проб и (или) протоколов измерений.

Наблюдения за качественным  составом воды с родника № 1352 проводятся по договору производственной лабораторией ООО «Белебеевский водоканал»  согласно  Программы ведения регулярных наблюдений за состоянием родника №1352 на 2017 - 2027 гг.

8   Сведения о периодичности и методах осуществления производственного экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений

Таблица 7.  Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха.

| № | Наименование контроля | Периодичность контроля | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов | 1 раз в год по ЗВ плана-графика контроля | Землеустроитель 1 категории | расчетный метод |
| 2 | Отчетность по форме 2-ТП (воздух) | ежегодно до 22.01 |  |  |
| 3 | Инвентаризация источников выбросов в атмосферный воздух | 1 раз в 5 лет |  | при разработке проекта ПДВ |
| 4 | Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду. | Ежегодно до 10.03 |  |  |

Таблица 8.  План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов

| № ист. | Контрольная точка | Контроли-руемое вещество | Нормальные метеоусловия | Объем ГВС, м3/с | Кем осущест-вляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | периодич-ность контроля | норматив выбросов |  |  |  |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |  |
| 0001 | Котельная администра-тивного здания. Дымовая труба | диоксид азота оксид азота оксид углерода бенз/а/пирен | ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно | 0,000711 0,0001156 0,0027894 0,0000000002 | 71,160000 11,56 278,94 0,00002 | 0,01 | Землеустрои-тель 1 категории | расчетный метод (Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час’, Москва, 1999.) |
| 0002 | Котельная в пожарном гараже. Дымовая труба | диоксид азота оксид азота оксид углерода бенз/а/пирен | ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно | 0,0002418 0,0000393 0,0009715 0,00000000006 | 80,5999 13,1 323,83333 0,00002 | 0,003 |  |  |

Таблица 9.  Производственный контроль в области обращения с отходами

| № п/п | Наименование контроля | Периодичность контроля | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первичный учет движения отходов производства и потребления | ежеквартально ежегодно | Землеустроитель 1 категории |  |
| 2 | Учет и отчетность в области обращения с отходами по форме 2-ТП (отходы). | Ежегодно до 01.02 |  |  |
| 3 | Технический отчет в области обращения с отходами. | Ежегодно |  |  |
| 4 | Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду. | Ежегодно до 10.03 |  |  |
| 5 | Акты и предписания по выявленным нарушениям природоохранного законодательства | по результатам проверок |  |  |
| 6 | Организация и участие в проведении инвентаризации отходов и объектов их размещения, разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). | 2023 год |  | при разработке проекта ПНООЛР |

Таблица 10. Производственный контроль в области охраны и пользования недрами

| № п/п | Наименование контроля | Периодичность | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчетность по форме 2-ТП (водхоз) | ежегодно до 22.01 | Землеустроитель 1 категории |  |
| 2 | Учет водопотребления с родника №1352 | ежедневно в рабочие дни |  |  |
| 3 | Акт осмотра технического состояния насосной станции и системы водоотвода из емкости | ежегодно |  |  |
| 4 | Наблюдения за санитарной обстановкой в пределах границ ЗСО родника | постоянно |  |  |
| 5 | Лабораторные испытания воды с родника №1352 | в соответствии с условиями договора водопользования |  | исследования воды по договору услуг |
| 6 | Акты и предписания по выявленным нарушениям природоохранного законодательства | по результатам проверок |  |  |

Программу  производственного  экологического контроля

разработал:

Землеустроитель 1 категории                                             Т.А. Никитина

9  Лист ознакомления

______________  _______________________________________________________________

дата                    должность                                              подпись, расшифровка подписи

______________  _______________________________________________________________

дата                    должность                                              подпись, расшифровка подписи

______________  _______________________________________________________________

дата                    должность                                              подпись, расшифровка подписи

______________  _______________________________________________________________

дата                    должность                                              подпись, расшифровка подписи

______________  _______________________________________________________________

дата                    должность                                              подпись, расшифровка подписи

_______________  _______________________________________________________________

дата                    должность                                              подпись, расшифровка подписи

______________  _______________________________________________________________

дата                    должность                                              подпись, расшифровка подписи

______________  _______________________________________________________________

дата                    должность                                              подпись, расшифровка подписи

______________  _______________________________________________________________

дата                    должность                                              подпись, расшифровка подписи

______________  _______________________________________________________________

дата                    должность                                              подпись, расшифровка подписи

______________  _______________________________________________________________

дата                    должность                                              подпись, расшифровка подписи